## Slide 1: 有限元分析 Finite Elemtent Analysis
李立新
机械设计研究所
2023
电子教案

## Slide 2: 有限元分析
1.序论
2.单元、形函数与分段插值
3.弹性结构分析的有限元格式
4.弹性结构稳态分析
5.弹性结构动态分析
6.多体接触结构分析
7.有限元传热分析
8.有限元流场分析

## Slide 3: 1. 序论
课程设置
有限元法的核心概念：插值
有限元法的历史与现状
有限元分析的一般步骤
有限元分析的优势与局限
ANSYS基本框架
ANSYS界面及实例演示

## Slide 4: 课程设置.教学目标
掌握有限元分析的基础理论
能用ANSYS解决工程中常见的分析问题

## Slide 5: 课程设置.教学形式
课堂教学（理论与示例）
自学（ANSYS上机操作）
团队合作（大作业，自选）
  3~4人一组
  自选题目要有实用背景
  每组针对自选题目完成一次PPT
  大作业报告（科研论文格式、注意署名顺序）

## Slide 6: 课程设置.成绩评定
考勤 10%
平时作业40%
大作业及PPT 30%
期末理论考 20%

## Slide 7: 课程设置.参考资料与联系方式
《工程有限元法基本原理（修订版）》李立新，浙大出版社，2022
《工程有限元方法》曾攀、石伟、雷丽萍 著，科学出版社，2010
ANSYS在线帮助文件
李立新: lilixin@zju.edu.cn
手机: 13588753312

## Slide 8: 有限元法的核心概念：插值
微分方程的精确解（解析解）
微分方程的近似解（数值解）

## Slide 9: 有限元法的核心概念：插值
其数值解为
0
1
2
3
4
5
6
7
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
离散
插值
近似

## Slide 10: 有限元法的核心概念：插值
拉格朗日插值
  设已知函数f (x)在[x1 x2 ... xm] (x1< x2< ...< xm)处的值对应为
  j =[j1 j2 ... jm]T，而N=[N1 N2 ... Nm]为m个关于x的多项式，且
  称为拉格朗日插值多项式，又叫形函数。
  则在域[x1, xm]内，函数f (x)的一种近似估计（即拉格朗日插值）为
  容易验证

## Slide 11: 有限元法的核心概念：插值
  当m=2时
  若x1=-1且x2=1，则
  这两个形函数的图形如下
N1
N2
-1
1
1
-1

## Slide 12: 有限元法的核心概念：插值
1
7
9
3
2
8
4
6
5
N1
N3
N9
N7
N6
N4
N2
N8
N5
四单元平面域上的9个分段双线性形函数，每个函数的最大值为1

## Slide 13: 有限元法的历史与现状
1943年，Courant求解非圆截面扭转问题
1960年，Clough首次提出“有限单元法”
1967年， Zienkiewicz & Chung 第一本书
1971年，ANSYS面世
1990年代开始，采用商品化软件成为主流
2000年之后，部分功能集成于CAD软件
现今，ANSYS有了
  Mechanical APDL（经典版）
  Workbench（集成版）

## Slide 14: 有限元分析的一般步骤
前处理（Preprocessing）
  单元划分（Mesh）
    从问题中选择足够多的结点（Node）
    从邻近的结点构造有限数量的单元（Element）
  构造方程组（ Develop equtions）
    选定单元的插值函数（Shape functions）
    将物理方程应用于所有单元，导出一个方程组
      方程组未知数正是结点的场值 （Nodal value)
    引入约束条件或载荷（Apply B.C. or Loads）

## Slide 15: 有限元分析的一般步骤
求解（Solution）
  设定求解参数或方法
  求解方程组，获得一个数值解
后处理（Postprocessing）
  计算其它导数场
  解的可视化与分析
  评估
    等值线是否流畅？
    与前次分析相比是否变化不大？
    与常识是否相符？

## Slide 16: 有限元分析的优势与局限
优势
  复杂分析（Complex analysis types）
    振动（Vibration）
    瞬态分析（Transient）
    非线性（Nonlinear）
    流体…（Fluids…）
  复杂几何形状（Complex geometry）
  复杂载荷与约束（Complex loads & B.C.）

## Slide 17: 有限元分析的优势与局限
  异构材料（Nonhomogeneous materials）
  各向异性材料（Nonisotropic materials）
  特殊材料效应（Special material effects）
    温变属性（Temperature dependent properties ）
    塑性（Plasticity）
    应力硬化…（Stress stiffening…)
  特殊几何效应（Special geometric effects）
    大变形（Large displacements）

## Slide 18: 有限元分析的优势与局限
局限
  不通用、一例一解
  固有误差
  经验与判断不能省
  电脑软硬件要求高
  简化必须，但困难
  只要存在解析解就失去必要性

## Slide 19: ANSYS基本框架
经典版（Mechanical APDL）<专业相机>
  GUI（Graphical User Interfase)
  APDL（ANSYS Parametric Design Language）
  Command（/Prep7, /Sol, /Post1, /Post26等）
  License（Multiphisics, Structural…）
集成版（Workbench）<傻瓜相机>
  基于Windows开发
  适合多物理场分析
  比较直观但功能不全
  更新较快

## Slide 20: ANSYS基本框架
经典版应用领域（Disciplines）
  Structural
  Thermal
  ANSYS Fluid
  Magnetic-Nodal
  Magnetic-Edge
  High Frequency
  Electric

## Slide 21: ANSYS基本框架
经典版分析类型（Type of analysis）
  Static
  Modal
  Harmonic
  Transient
  Spectrum
  Eigen Buckling
  Substructuring

## Slide 22: ANSYS基本框架
集成版分析类型（Type of analysis）
  Explicit Dynamics
  Fluid Flow(CFX)
  Fluid Flow(FLUENT)
  Magnetiostatic
  Modal
  Static Structural
  Steady-State Thermal
  Thermal-Electric
  Transient Structural 等

## Slide 23: ANSYS界面及实例演示
问题描述：E=2105MPa；n =0.3。
H=300mm
W=600mm
R=200mm
P=100MPa
t=5mm

## Slide 24: ANSYS界面及实例演示(APDL)
Radius=200
mSize=50
Pressure=-100
/PREP7
RECTNG,-300,300,0,300
CYL4, , ,Radius
ASBA, 1, 2
ET,1,PLANE183
KEYOPT,1,3,3
R,1,5
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2e5
MPDATA,PRXY,1,,0.3
ESIZE,mSize
AMESH,3
DL,9, ,ALL
DL,10, ,ALL
SFL,3,PRES,Pressure
/SOL
SOLVE
/POST1
PLNSOL, S,EQV