## Slide 1: 液压传动及控制（乙）
浙江大学机械电子控制工程系
流体动力与机电系统国家重点实验室
2021.12
— 液压阀（上）
方向、压力、流量阀

## Slide 2: 液压阀（上）目录
液压阀概述
液压阀的共性问题
方向控制阀
压力控制阀
流量控制阀
作业：
（对应教材第六章1-5节）

## Slide 3: 压力控制阀
常见压力控制阀的类型
压力控制阀
按工作原理分
先导式
按阀芯结构分
滑阀
直动式
球阀
锥阀
按功用分
溢流阀
减压阀
顺序阀
平衡阀
压力继电器
……

## Slide 4: 直动式溢流阀
图6-23 直动式滑阀型溢流阀的工作原理及其图形符号
1-阻尼孔 2-阀体 3-阀芯 4-阀盖
5-调压螺钉 6-弹簧座 7-弹簧
只要阀口打开，有油液流经溢流阀，溢流阀入口处的压力基本恒定
调节弹簧预紧力，可调整溢流压力；改变弹簧刚度，可改变调压范围

## Slide 5: 直动式溢流阀
Bosch Rexroth DB6D直动式溢流阀
最大工作压力：315bar
最大流量：60L/min
最大设定压力：80bar、160bar、315bar
该系列最大设定压力为160bar的溢流阀在不同设定压力下的流量-压力特性曲线

## Slide 6: 先导式溢流阀
由先导阀和主阀组成，阀体上有一个远程控制口
先导阀部分结构尺寸一般较小，压力调整比较轻便
要求先导阀和主阀都动作后才能起控制作用，反应不如直动式溢流阀灵敏
图6-25 先导式溢流阀的工作原理及其图形符号a)工作原理 b)图形符号
1-主阀 2-主阀弹簧 3-先导阀 4-调压弹簧 5-阻尼孔

## Slide 7: 先导式溢流阀
Bosch Rexroth DB20K先导式溢流阀
最大工作压力：350bar
最大流量：300L/min
最大设定压力：50bar、100bar、
200bar、315bar、350bar
该系列最大设定压力为350bar的溢流阀在不同设定压力下的流量-压力特性曲线

## Slide 8: 溢流阀的静态特性
阀芯受力平衡方程：
—进口处的压力，—阀芯承压面积，—弹簧作用力，—阀芯重力，
—轴向稳态液动力，—摩擦力
溢流阀进口处的压力是由弹簧力决定的。溢流阀的开启压力：
——弹簧刚度，——弹簧预压缩量
全流压力：当溢流阀通过额定流量时的进口压力
静态调压偏差：全流压力与开启压力之差
开启比：开启压力与全流压力之比
溢流阀的开启比越大，静态调压偏差越小，系统压力越稳定

## Slide 9
溢流阀的“压力-流量”特性方程：
溢流阀的静态特性
图6-27 溢流阀的特性曲线
先导式溢流阀的开启比通常比直动式的大，静态调压偏差小，不灵敏区小
实线：开启特性
虚线：闭合特性
差值：不灵敏区
黏滞现象
启闭特性
开启压力
闭合压力

## Slide 10: 减压阀
减压阀和溢流阀的不同之处
减压阀保持出口处压力基本不变，溢流阀保持进口处压力基本不变
在不工作时，减压阀进、出口互通，溢流阀进、出口不通
图6-28 直动式二通减压阀的工作原理及其图形符号
图6-29 先导式减压阀的结构及其图形符号

## Slide 11: 直动式减压阀
Bosch Rexroth DR 6 DP直动式减压阀
最大工作压力：315bar
最大流量：60L/min
最大设定压力：25bar、75bar、
150bar、210bar、315bar
该系列不同型号减压阀的流量-压力特性曲线

## Slide 12: 先导式减压阀
Bosch Rexroth 3DR 10P先导式减压阀
最大工作压力：315bar
最大流量：120L/min
最大设定压力：50bar、 100bar、 200bar、315bar
该系列不同型号减压阀的流量-压力特性曲线

## Slide 13: 减压阀的性能
减压阀的出口压力基本上保持定值：
——弹簧刚度
——阀芯承压面积
——弹簧预压缩量
进口压力恒定时，若通过的流量增加，出口压力略微下降
图6-30 减压阀的特性曲线

## Slide 14: 减压阀的应用
减压阀主要用在系统的夹紧、电液换向阀的控制压力油、润滑等回路中，三通减压阀还可用在有反向冲击流量的场合
减压阀会增加功耗和使油液发热，当分支油路压力比主油路压力低很多且流量很大时，常采用高、低压泵分别供油
定差减压阀可保证节流阀进出口间的压差维持恒定，定比减压阀的进口压力和出口压力之比维持恒定
图6-31 定比减压阀的结构及其图形符号

## Slide 15: 顺序阀
控制多个执行元件的顺序动作
根据控制压力来源的不同，分为内控式和外控式；根据泄油方式，分为内泄式和外泄式
与溢流阀相似，其出口处不接油箱，通向二次油路
图6-32 先导式顺序阀及其图形符号

## Slide 16: 直动式顺序阀
Bosch Rexroth DZ 6 DP直动式顺序阀
最大工作压力：315bar
最大流量：60L/min
最大设定压力：25bar、75bar、
150bar、210bar、315bar
该系列不同型号顺序阀的流量-压力特性曲线

## Slide 17: 先导式顺序阀
Bosch Rexroth DZ先导式顺序阀
最大工作压力：315bar
最大流量：600L/min
最大设定压力：50bar、100bar、
200bar、315bar
该系列不同型号顺序阀的流量-压力特性曲线

## Slide 18: 压力继电器
利用油液压力信号来启闭电气触点，从而控制电路通断的液/电转换元件
典型应用：刀具移到指定位置碰到挡铁或负载过大时的自动退刀；润滑系统发生故障时的工作机械自动停车；系统工作程序的自动换接
图6-34 压力继电器及其图形符号 1-柱塞 2-顶杆 3-调节螺钉 4-微动开关
调压范围
灵敏度和通断调节区间
重复精度
主要性能
升压或降压动作时间

## Slide 19: 流量控制阀
依靠改变阀口通流面积的大小来改变液阻，控制通过阀的流量，达到调节执行元件（液压缸或液压马达）运动速度的目的
常用的流量控制阀有普通节流阀、调速阀等
节流阀：
调速阀：
图6-37 调速阀和节流阀的流量特性曲线

## Slide 20: 普通节流阀
图6-35 普通节流阀及其图形符号
a)结构 b)图形符号
1-弹簧 2-阀芯 3-推杆 4-调节手把
改变节流口的通流面积来调节流量
流量特性：
——由节流口形状、液体流态、油液性质等因素决定的系数，——节
流口的通流截面积；——由节流口形状决定的节流阀指数
节流阀的流量与节流口前后的压差、油温以及节流口形状等因素相关
节流口制成薄壁孔比制成细长孔的好，能减小压差对流量稳定性的影响

## Slide 21: 普通节流阀
Bosch Rexroth MK节流阀
最大工作压力：315bar
最大流量：400L/min
该系列不同型号节流阀的流量-压力特性曲线

## Slide 22: 调速阀
在节流阀前面串接一个定差式减压阀
节流阀前后的压差基本保持不变，通过调速阀的流量不变，活塞运动速度不受负载变化影响
图6-36 调速阀的工作原理及其图形符号 a)工作原理 b)图形符号 c)简化的图形符号

## Slide 23: 调速阀
Bosch Rexroth 2FRM6A流量控制阀
最大工作压力：315bar
最大流量：32L/min
该系列不同型号流量控制阀的流量-压力特性曲线

## Slide 24: 调速阀的静态特性
通过调速阀的流量基本保持不变：
带下标为减压阀，带下标为节流阀
图6-37 调速阀和节流阀的流量特性曲线

## Slide 25: 旁通式调速阀
由于定差溢流阀的补偿作用使节流阀两端压差保持恒定，从而使流量与节流阀的通流面积成正比，与负载压力无关
图6-38 旁通式调速阀及其图形符号
1-液压缸 2-安全阀 3-溢流阀 4-节流阀
定差溢流阀与节流阀并联

## Slide 26
溢流阀阀芯的受力平衡方程：
——溢流阀弹簧刚度，——弹簧预压缩量，——阀开口量，
——溢流阀开启时阀芯的位移，——阀芯稳态液动力
节流阀两端压差基本保持恒定：
旁通式调速阀
调速阀和旁通式调速阀的差别
调速阀可以安装在执行元件的进油路、回油路或旁油路上。旁通式调速阀只能用在进油路上，系统功率损失小，效率高，发热量小。
旁通式调速阀具有溢流和安全功能，进口处不必单独设置溢流阀。旁通式调速阀中流过的流量比调速阀的大（一般是系统的全部流量），节流阀前后压差加大（须达），稳定性稍差。

## Slide 27: 比例换向阀
比例换向阀既能调节流量方向，又能调节流量大小
Parker D1FP E50M高频响比例换向阀
最大工作压力：350bar
额定流量（单边压降35bar）：40L/min
阶跃响应时间（100%）：3.5ms
频率响应（±5%）：350Hz
不同控制信号下的流量-压力特性曲线