## Slide 1
液压传动及控制I — 其他基本回路（上）
浙江大学
流体动力与机电系统国家重点实验室
2022.11

## Slide 2: 目录
概述
压力回路
调压回路
减压回路
增压回路
卸荷回路
平衡回路
保压回路
卸压回路
快速运动回路和速度换接回路

## Slide 3: 其他基本回路
概述
相关液压元件组成，完成某种特定功能
复杂液压系统通常由多个基本回路组成
包括压力回路、快速运动回路、速度换接回路、换向回路、锁紧回路、多缸动作回路等
液压回路原理图

## Slide 4: 压力回路
概述
利用压力阀、变量泵等元件，实现调压、稳压、减压、增压、卸载等目的
分类（根据压力控制在回路中的部位）
一次压力控制回路：控制泵输出压力，包括调压回路、卸荷回路
二次压力控制回路：包括减压回路、增压回路
执行元件中的压力控制回路：包括保压回路、卸压回路
实际有些回路兼备以上多种功能

## Slide 5: 调压回路
概述
功用：恒压，限压，多级压力变换
分类：单级、二级、多级、比例调压回路
单级调压回路
弹簧调定溢流阀开启压力，设定最高压力
实际工作压力由负载决定
一个工作循环中，溢流阀压力无法调整
受溢流阀特性影响，系统流量变化时压力也有所波动
单级调压回路原理图

## Slide 6: 调压回路
二级调压回路
远程调压，电气或液控等方式
阀2失电，阀3设定最高供油压力，与单级调压回路相同
阀2得电，远程调压阀1设定最高压力
二级调压回路原理图

## Slide 7: 调压回路
多级调压回路
三个溢流阀+一个换向阀，三级调压
阀4中位，阀1调压
阀4左位，阀2调压
阀4右位，阀3调压
阀2、3的调定压力必须小于阀1
多级调压回路原理图

## Slide 8: 调压回路
比例调压回路
先导式比例溢流阀，远程无极调节
输入电流大小→系统供油压力
结构简单，注重压力转换速度、平稳性
具有旁路卸载功能
比例调压回路原理图

## Slide 9: 减压回路
功用
通过减压阀，使部分油路具有较低的稳定压力
限定条件：供油压力不能低于减压阀进口最低压力
也可采用比例减压阀实现无极减压
减压回路原理图

## Slide 10: 增压回路
工作原理
通过增压缸等元件，实现部分油路小流量，高压力
活塞杆右移时增压：
活塞杆左移时，辅助油箱补油，无增压作用
只能间断增压
单作用增压回路原理图

## Slide 11: 增压回路
工作原理
换向阀左位，单向阀1、4打开，从阀4输出增压油液
换向阀右位，单向阀2、3打开，从阀3输出增压油液
连续增压
双作用增压回路原理图

## Slide 12: 卸荷回路
功用
减少回路在待机时的能量损耗，降低系统发热
主换向阀卸荷回路
M、H、K型中位机能换向阀，适用于低压、小流量系统
主换向阀卸荷回路原理图

## Slide 13: 卸荷回路
工作原理
正常工作时，电磁换向阀2关闭，系统压力由溢流阀1调定
卸荷时，阀2打开，插装阀上腔接通油箱，主阀口全开
阀2控制先导油路，阀芯尺寸小，可实现高压大流量快速卸荷和升压
先导级插装阀卸荷回路原理图

## Slide 14: 平衡回路
功用
换向阀左位，油缸下降时存在背压，平稳下落
中位，活塞自锁，因泄漏会缓慢下落
活塞下行时功率损失大
平衡回路原理图

## Slide 15: 保压回路
功用
液压缸不动时保持压力
液控单向阀+压力传感器
1YA失电、2YA得电，加压，直到预定上限值
1YA失电、2YA失电，卸荷保压，降到预定下限值时切换回①
1YA得电、2YA失电，活塞向上退回
自动补油式保压回路原理图

## Slide 16: 卸压回路
功用
缓慢释放高压大容量液压缸能量，避免液压冲击
中位，通过节流阀6、单向阀7、换向阀5卸压
卸压快慢由节流阀6调节
压力降到压力继电器4的设定值后，换向阀5切换左位，活塞退回
卸压回路原理图

## Slide 17: 快速运动回路
功用
缩短液压执行元件运行时间，提高工作效率
液压缸差动连接
阀3、阀5左位，液压缸快进
阀3左位，阀5右位，阀6调速，工进
阀3、阀5右位，液压缸回退
液压缸差动连接回路原理图

## Slide 18: 快速运动回路
双泵供油回路
大流量泵1+小流量泵2
快速运动时，溢流阀3、5关闭，泵1、2共同供油
工进时，压力升高，液控溢流阀3打开，泵1卸荷，泵2供油
双泵供油回路原理图

## Slide 19: 快速运动回路
采用增速缸的快速运动回路
启动时，换向阀2左位，溢流阀4关闭，液控单向阀3开启补油，活塞B腔作用面积小，活塞快进
工进时，压力升高，阀4打开，阀3关闭，A腔作用面积大，活塞运动速度慢
增速缸快速运动回路原理图

## Slide 20: 快速运动回路
采用蓄能器的快速运动回路
换向阀5中位时，泵1向蓄能器4充油，直到压力到达卸荷阀2设定值，泵卸荷，单向阀3保持压力
阀5左位或右位时，泵和蓄能器同时供油，活塞快进
蓄能器快速运动回路原理图