## Slide 1
i5车床系统

## Slide 2
目录
Contents
车削循环
1/ CYCLE93 切槽循环
2/ CYCLE94 退刀槽切削
3/ CYCLE95 毛坯循环
4/ CYCLE96 螺纹退刀槽
5/ CYCLE97 螺纹切削
钻、镗削循环
1/ CYCLE81 中心钻孔
2/ CYCLE82 沉孔钻削
3/ CYCLE83 深孔钻削
4/ CYCLE84 刚性攻丝
5/ CYCLE85 镗孔1
6/ CYCLE86 镗孔2
7/ CYCLE87 镗孔3
8/ CYCLE88 镗孔4
9/ CYCLE89 镗孔5

## Slide 3
循环指令
使用循环指令注意点：
 两个参数同是约束一个尺寸时，可以只
填一个，另外一个为零或省略。如图中：
孔深和孔深坐标。
 参数中大多数X方向尺寸是半径值。如余
量等
 在循环执行前，必须保证外部参数定义不
能与循环冲突。
 系统默认是G18平面，如果用CYCLE81-89
要选择G17平面
 系统中参数默认不填时，作为0处理的。

## Slide 4
CYCLE93-主界面
 CYCLE93（AXFA，AXSA，WIDG，DIAG，ANGC，ANG1，ANG2，
RCO1，RCO2，RCI1，RCI2，FAL1，FAL2，IDEP，TDB，TYP）

## Slide 5
CYCLE93-参数
参数
AXFA
AXSA
WIDG
DIAG
ANGC
ANG1
ANG2
RCO1
RCO2
含义
横向坐标轴起始点（按半径值输入）
纵向坐标轴起始点
切槽宽度（无符号输入）
切槽深度（无符号输入）
轮廓和纵向轴之间的角度，
范围值:0<=ANGC<=180°
侧面角1：在切槽一边，由起始点决定（无符号
输入），范围值：0<=ANG1<89.999°
侧面角2：在另一边（无符号输入），
范围值：0<=ANG2<89.999°
半径/倒角1，外部：位于由起始点决定的一边
半径/倒角2，外部

## Slide 6
CYCLE93-参数
参数
RCI1
RCI2
FAL1
FAL2
IDEP
TDB
TYP
含义
半径/倒角1，内部：位于起始点侧
半径/倒角2，内部
槽底的精加工余量
侧面的精加工余量
进给深度（无符号输入）
槽底停顿时间
加工类型，范围值：1~8和11~18

## Slide 7
CYCLE93-加工类型
 TYP(加工类型)：槽的加工类型由参数TYP定义。
TYP1...8：倒角按CHF方式编程。TYP11...18：倒角按CHR方式编程。

## Slide 8
CYCLE93-注意事项
 RCO1、RCO2、RCL1、RCL2参数正号表示倒圆，负号表示是倒斜
角；
 调用切槽循环之前，必须使能一个双刀沿刀具。
 两个切削沿的长度补偿必须以两个连续刀具补偿号保存，而且在首次
循环调用之前必须激活第一个刀具号。
 循环本身定义将在相应的加工步骤使用相应的刀具补偿值，并自动使
能。
 循环结束后，在循环调用之前编程的刀具补偿号重新有效。

## Slide 9
CYCLE93-编程实例
 N10 G0 G90 Z65 X50 T5 D1 S400 M3 循环启动前的起始点
 N20 G95 F0.2进给速度定义
 N30 CYCLE93（35，60，30，25，12，15，16，0，0，-2，-2，
1，1，10，1，5 ，1）循环调用
 N40 G0 G90 X50 Z65下一个位置
 N50 M02程序结束

## Slide 10
CYCLE94-主界面
 CYCLE94退刀槽（AXFA，AXSA，FORM）

## Slide 11
CYCLE94-参数
参数
AXFA
AXSA
FORM
含义
横向轴的起始点（无符号输入，直径值）
纵向轴的起始点（无符号输入）
形状的定义，值：E（用于形状E），F（用于形状F）

## Slide 12
CYCLE94-加工类型
 FORM（形状的定义）：定义退刀槽形状。
F——形状F
E——形状E
退刀槽类型

## Slide 13
CYCLE94-注意事项
 循环通过有效的刀具补偿自动计算刀尖方向。循环可以在刀尖方向1~4
时运行；如果循环检测出刀尖位置为5~9的任一位置，则循环终止并产
生报警。
 循环自动计算起始点值，它的位置是在纵向轴距离末尾直径（AXFA）
2mm和最后尺寸（AXSA）10mm的位置。
 有关编程的坐标值的起始点位置由当前有效刀具的刀尖位置决定。
 调用循环之前，必须激活刀具补偿，否则循环终止并出现报警。
 AXFA所编程的成品直径小于3mm，则循环中断并产生报警。

## Slide 14
CYCLE94-编程实例
 N10 T1 D1 S300 M3 G95 F0.3切削参数定义
 N20 G0 G90 Z100 X50选择起始位置
 N30 CYCLE94 (20, 60, “E”)循环调用
 N40 G90 G0 Z100 X50回到起始位置
 N50 M02程序结束

## Slide 15
CYCLE95-主界面
 CYCLE95（NPP，MID，FALZ，FALX，FAL，FF1，FF2，FF3，
VARI，DT，DAM，VRT）

## Slide 16
CYCLE95-参数
参数
NPP
MID
FALZ
FALX
FAL
FF1
FF2
FF3
VARI
DT
DAM
VRT
含义
轮廓子程序名
进给深度（无符号输入，按半径输入）
在纵向轴的精加工余量（无符号输入）
在横向轴的精加工余量（无符号输入，按半径输入）
沿轮廓的精加工余量（无符号输入）
粗加工进给率
进入凹凸切削的进给率
精加工进给率
加工类型，范围值：1~12
粗加工时用于断屑的停顿时间
粗加工时用于断屑的间隔长度
粗加工时从轮廓的退回行程，增量（无符号输入）

## Slide 17
CYCLE95-主程序说明
 轮廓子程序名：同程序一样，但是后缀名必须是iso，程序里
只需要编写轮廓轨迹。
 进给深度：每次最大进给深度，系统自动计算，X方向是半径值。
 进入凹凸切削的进给率：进入凹处的进给速度。
 粗加工时从轮廓的退回行程：是指粗加工后退回距离，不填时
系统内部做1处理。
 进刀方式是根据类型和轮廓轨迹决定的。

## Slide 18
CYCLE95-加工类型
值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
纵向/端面/（L/P）
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
外部/内部/ (A/I)
A
A
I
I
A
A
I
I
A
A
I
I
粗加工/精加工/综合加工
粗加工
粗加工
粗加工
粗加工
精加工
精加工
精加工
精加工
综合加工
综合加工
综合加工
综合加工

## Slide 19
CYCLE95-加工类型图

## Slide 20
CYCLE95-子程序说明
 轮廓必须包括至少3个运动程序块。
 轮廓中只允许使用G0，G1，G2和G3编程的直线和圆弧和倒角、倒
圆指令。
 第一个运动程序段必须包含一个动作指令G0，G1，G2或G3，并且
必须始终编程两个坐标值。
 不可以在子程序中使用G54~G59和G501等命令进行坐标系变换。
 G70/G71和DIAMON/DIAMOF等技术定义只能在调用循环前进行声
明。

## Slide 21
N10 T1 D1 G0 G94 S500 Z125 X81
N20 CYCLE95（“SUB”，5，1.2，0.6，
0，100，50，100，9，0，0，0.5）
N30 X81 Z125
N40 M02
循环调用前的起始位置
循环调用
重新回到起始位置
程序结束
CYCLE95-编程实例
毛坯直径

## Slide 22
CYCLE95-编程实例
到达轮廓起始点
进给
圆角
N0 G01 Z120 X37
N1 Z117 X40
N120 Z112 RND=5
N130 Z95 X65
N140 Z87
N150 Z77 X29
N160 Z62
N170 X44
N180 Z52
N190 Z41 X37
N200 Z36
N210 X76

## Slide 23
CYCLE96-主界面

## Slide 24
CYCLE96-参数
 编程: CYCLE96（DIATH，AXSA，FORM）
参数
DIATH
AXSA
FORMS
含义
螺纹的额定直径
纵向轴加工的起始点
A（A型）、B（B型）、C（C型）、D（D型）

## Slide 25
CYCLE96-加工类型
 一般用在外螺纹

## Slide 26
CYCLE96-加工类型
一般用在内螺纹

## Slide 27
CYCLE96-编程实例
 N10 T1 D3 S300 M3 G95 F0.3技术值的定义
 N20 G0 G90 Z100 X50选择起始位置
 N30 CYCLE96 (42, 60, “A”)循环调用
 N40 G90 G0 X30 Z100接近下一个位置
 N50 M02程序结束

## Slide 28
CYCLE97-主界面

## Slide 29
CYCLE97-参数
编程：CYCLE97（PIT，MPIT，AXSA，AXSE，DM1，DM2，APP，
ROP，TDEP，FAL，IANG，ANGD，NRC，NID，TYP，NUMT）
参数：
PIT
MPIT
AXSA
AXSE
DM1
DM2
APP
ROP
螺距作为数值（无符号输入）
螺距产生于螺纹尺寸范围值：3~60（M3~M60)
螺纹起始点位于纵向轴上
螺纹终点位于纵向轴上
起始点的螺纹直径
终点的螺纹直径
空刀导入量（无符号输入)
空刀退出量（无符号输入）

## Slide 30
CYCLE97-参数
参数
TDEP
FAL
IANG
ANGD
NRC
NID
TYP
NUM
含义
螺纹深度（无符号输入）（半径值）
精加工余量（无符号输入）
切入进给角范围值： “＋”（用于在侧面的侧面进给
） “－”（用于在交互的侧面进给）
首圈螺纹的起始点偏移（无符号输入）
粗加工切削数量（无符号输入）
精加工重复切削数量（无符号输入）
定义螺纹的加工类型，范围值：1~4
螺纹数量（无符号输入）

## Slide 31
CYCLE97-注意事项
参数说明：
 循环的起始点是起点直径坐标+空刀导入量
 IANG（切入角）：参数的绝对值必须设为刀具侧面角的
一半值。如果是正值，进给始终在同一侧面执行，如果
是负值，在两个侧面分别执行。
 加工类型

## Slide 32
CYCLE97-类型
值
1
2
3
4
外部/内部(A/I)
A
I
A
I
恒定进给/恒定切削截
面积
恒定进给
恒定进给
恒定切削截面积
恒定切削截面积

## Slide 33
CYCLE97-编程实例
 N10 G0 G90 Z100 X60选择起始位置
 N20 T1 S1000 M4定义技术值’
 N30 CYCLE97（, 42, 45, 10, 42, 42, 10, 3, 1.23, 0, 30, 0, 5, 2,
3, 1）循环调用
 N230 G0 X70 Z160接近下一个位置
 N240 M02程序结束

## Slide 34
钻孔循环
 CYCLE81 中心钻孔
 CYCLE82 沉孔钻削
 CYCLE83 深孔钻削
 CYCLE84 刚性攻丝
 CYCLE85 镗孔1
 CYCLE86 镗孔2
 CYCLE87 镗孔3
 CYCLE88 镗孔4
 CYCLE89 镗孔5

## Slide 35
钻孔循环
 注意事项：
 必须在G17平面中运行。
 注意钻孔是进给深度和主轴速度。
 循环中停顿时间都取整数。
 用循环之前要仔细阅读手册后再使用。

## Slide 36
CYCLE81-主界面
 CYCLE81（RTP，RFP，SDIS，DPS，DPR）
 参数：

## Slide 37
CYCLE81-参数
参数
RTP
RFP
SDIS
DPS
DPR
含义
退回平面（绝对坐标）
基准平面（绝对坐标）
安全间隙（无符号输入）
最后钻孔深度（绝对坐标）
相对于参考平面的最后钻孔
深度（无符号输入）

## Slide 38
CYCLE81-编程实例
T1D1
G00X0Z70
CYCLE81（80，60，10，30，30）
G00X0Z70

## Slide 39
CYCLE82-主界面
 锪平面钻削CYCL82
 编程：CYCLE82（RTP，RFP，SDIS，DPS，DPR，TDB）
 参数：

## Slide 40
CYCLE82-参数
参数
RTP
RFP
SDIS
DPS
DPR
TDB
含义
退回平面（绝对坐标）
基准平面（绝对坐标）
安全空隙（无符号输入）
最后钻孔深度（绝对坐标）
相对于参考平面的最后钻孔深度（无符号输入）
在最后钻孔深度处的停留时间（断屑），单位 秒

## Slide 41
CYCLE82-编程实例
T1D1
G00X0Z70
CYCLE82（80，60，10，30，30,1）
G00X0Z70

## Slide 42
CYCLE83-主界面 类型0
 编程：CYCLE83（RTP，RFP，SDIS，DPS，DPR，DPFS，
DPFR，DAM，TDB，TDS，CFRF，TYP）
 参数含义：

## Slide 43
CYCLE83-主界面 类型1
 编程：CYCLE83（RTP，RFP，SDIS，DPS，DPR，DPFS，DPFR，
DAM，TDB，TDS，CFRF，TYP）
 参数含义：

## Slide 44
CYCLE83-参数
参数
DPFS
DPFR
DAM
TDB
CFRF
TYP
含义
起始钻孔深度（绝对值）
相对于参考平面的起始钻孔深度（无
符号输入）
递减量（无符号输入）
最后钻孔深度处的停顿时间（断屑）
起始钻孔深度时的进给系数（无符号
输入），取值范围：0.001~1
加工类型：断屑=0，排屑=1

## Slide 45
CYCLE83-编程实例
T1D1
G00X0Z70
CYCLE83（80，60，10，30，30,1,0,30,5,1,1,0.2,1）
G00X0Z70

## Slide 46
CYCLE84-主界面
 编程：CYCLE84（RTP，RFP，SDIS，DPS，DPR，TDB，
SDED，MPIT，PIT，POSS，SSTF，SSTR）
 参数：

## Slide 47
CYCLE84-参数
参数
RTP
RFP
SDIS
DPS
DPR
含义
退回平面（绝对坐标）
参考平面（绝对坐标)
安全间隙（无符号输入）
最后钻孔深度（绝对坐标）
相对于参考平面的最后钻孔深度（无符号
输入）

## Slide 48
CYCLE84-参数
TDB
SDED
MPIT
PIT
POSS
SSTF
螺纹深度处的停顿时间（断屑）
循环结束后的旋转方向。数值范围：3、4或5（分别对
应于M3、M4或M5）
螺距由螺纹尺寸决定（带符号输入）。数值范围：3~48
（对应于M3~M48）；符号决定了螺纹旋转方向。
螺距由数值决定（带符号输入）。数值范围：
0.001~2000.000mm；符号决定了螺纹旋转方向。
循环中定位主轴的位置（以度为单位）
攻丝速度

## Slide 49
CYCLE84-编程实例
T1D1
G00X0Z70
CYCLE84（80，60，10，30，30,1,3, 1.2,30,100）
G00X0Z70

## Slide 50
CYCLE85-主界面
铰孔1（镗孔1） CYCLE85
编程：CYCLE85（RTP，RFP，SDIS，DPS，DPR，TDB，FFF，FFR）

## Slide 51
CYCLE85-参数
参数
RTP
RFP
SDIS
DPS
DPR
TDB
FFF
FFR
含义
退回平面（绝对坐标）
基准平面（绝对坐标）
安全间隙（无符号输入）
最后钻孔深度（绝对坐标）
相对于参考平面的最后钻孔深度（无符号输入）
最后钻孔深度处的停顿时间（断屑）
进给率
退回进给率

## Slide 52
CYCLE85-编程实例
T1D1
G00X0Z70
CYCLE85（80，60，10，30，1,100,200）
G00X0Z70

## Slide 53
CYCLE86-主界面
镗孔（镗孔2） CYCLE86
编程：CYCLE86（RTP，RFP，SDIS，DPS，DPR，TDB，SDIR，RPFA，
RPSA，RPTA，POSS）

## Slide 54
CYCLE86-参数
参数
RTP
RFP
SDIS
DPS
DPR
TDB
SDIR
RPFA
RPSA
RPTA
POSS
含义
退回平面（绝对坐标）
基准平面（绝对坐标）
安全间隙（无符号输入）
最后钻孔深度（绝对坐标）
相对于参考平面的最后钻孔深度（无符号输入）
最后钻孔深度处的停顿时间（断屑）
旋转方向值：3（对应于M3）、4（对应于M4）
平面中第一轴（X轴）上的返回路径（增量，带符号输入）
平面中第二轴（Y轴）上的返回路径（增量，带符号输入）
镗孔轴（Z轴）上的返回路径（增量，带符号输入）
循环中定位主轴停止的位置（以度为单位）

## Slide 55
CYCLE86-编程实例
N10 G0 G90G17G40 T1 D1 S400 M3
N20 G01G95 F0.2 Z10 X0
参数定义
循环启动前的起始点
N30 CYCLE86（10，0，1，-20，20， 1，3，-1，1, 0 循环调用
）
N40 G0 Z10
N50 M02
下一个位置
程序结束

## Slide 56
CYCLE87-主界面
 停止1钻孔（镗孔3） CYCLE87
 编程：CYCLE87（RTP，RFP，SDIS，DPS，DPR，SDIR）

## Slide 57
CYCLE87-参数
参数
RTP
RFP
SDIS
DPS
DPR
SDIR
含义
退回平面（绝对坐标）
基准平面（绝对坐标）
最后钻孔深度（绝对坐标）
最后钻孔深度（绝对坐标）
相对于参考平面的最后钻孔深度（无符号输入）
旋转方向值：3（对应于M3）、4（对应于M4）

## Slide 58
CYCLE87-编程实例
N10 G0 G90G17G40 T1 D1 S400 M3
N20 G01G95 F0.2 Z10 X0
N30 CYCLE87（10，0，1，-20，20， 3）
N40 G0 Z10
N50 M02
参数定义
循环启动前的起始点
循环调用
下一个位置
程序结束

## Slide 59
CYCLE88-主界面
停止2钻孔（镗孔4） CYCLE88
编程：CYCLE88（RTP，RFP，SDIS，DPS，DPR，TDB，SDIR）

## Slide 60
CYCLE88-参数
参数
RTP
RFP
SDIS
DPS
DPR
TDB
SDIR
含义
退回平面（绝对坐标）
基准平面（绝对坐标）
最后钻孔深度（无符号输入）
最后钻孔深度（绝对坐标）
相对于参考平面的最后钻孔深度（无符号输入）
最后钻孔深度处的停顿时间（断屑）
旋转方向值：3（对应于M3）、4（对应于M4）

## Slide 61
CYCLE88-编程实例
N10 G0 G90G17G40 T1 D1 S400 M3
N20 G01G95 F0.2 Z10 X0
N30 CYCLE88（10，0，1，-20，20，1， 3）
N40 G0 Z10
N50 M02
参数定义
循环启动前的起始点
循环调用
下一个位置
程序结束

## Slide 62
CYCLE89-主界面
铰孔2（镗孔5） CYCLE89
编程：CYCLE89（RTP，RFP，SDIS，DPS，DPR，TDB）

## Slide 63
CYCLE89-参数
参数
RTP
RFP
SDIS
DPS
DPR
TDB
含义
退回平面（绝对坐标）
参考平面（绝对坐标）
安全间隙（无符号输入）
最后钻孔深度（绝对坐标）
相对于参考平面的最后钻孔深度（无符号输入）
最后钻孔深度处的停顿时间（断屑）

## Slide 64
CYCLE89-编程实例
N10 G0 G90G17G40 T1 D1 S400 M3
N20 G01G95 F0.2 Z10 X0
N30 CYCLE89（10，0，1，-20，20，1）
N40 G0 Z10
N50 M02
参数定义
循环启动前的起始点
循环调用
下一个位置
程序结束

## Slide 65
CYCLE89-主界面
综合图形

## Slide 66
编程实例

## Slide 67
编程实例
M03S1000
T1D1
G00X50Z1
CYCLE95(“APP”,0.3,0.1,0.1,0.1,100,80,9,1,1)
G00X100
Z1
M17

## Slide 68
编程实例

## Slide 69
编程实例
主轴正转
退到换刀点
换刀
定位
倒角
倒圆
N10
N20
N30
N40
N50
N60
N70
N80
N90
N100
N110
M03S1000
G00X150
Z150
T1D1
G01X10Z1F100
Z0
X14CHR=2
Z-23.8
X20Z-43.8
X20Z-53.8RND=2
X26
N120
X26Z-60
退刀
N130
N140
X50
Z10
换刀
螺纹
螺纹
N150 T2D1
N160 G00X13Z1
N170 G33Z-23.8K1.5
N180 G0X15
N190 Z1
N200 X12
N210 G33Z-23.8K1.5
N220 G0X50
N230 Z50
N240 M30

## Slide 70
编程实例

## Slide 71
编程实例-螺纹加工
 N10 DIAMOF
 N11 G00X150
 N12 Z150
 N20 T1D1
 N30 G0 X17 Z2
 N40 M03 S500
 N50 G01 X12F100
 N60 Z-25
 N70 X15
 N80 Z-40 RND=5
 N90 X23 CHF=2
 N100 Z-45
N101 G00X25
N102 Z-25
N110 CYCLE96(12,-20,"A")
N111 G00X150
N112 Z150
N120 T3D1
N121 G00X10
N122 Z2
N130 G33 Z-22 K2
N140 G0X15
N150 Z2
N160 M05
N170 M30

## Slide 72
编程实例-钻孔
 PROC A.1
 N10 DIAMOF
 N20 T5D1
 N21 G00X0
 N22 Z1
 N25 M03S500
 N30 CYCLE81(5,0,2,0,32)
 RET

## Slide 73
编程实例-椭圆程序
N70 R3=R1-16.19225
N80 G01 XR2 ZR3
N90 R1=R1-0.005
N100 IF R1>=32.3845 GOTO 60
N110 X23 Z-38
N120 Z-54
N130 G0X25Z2
N140 M02
 N10 DIAMOF
 N11 G00X150
 N12 Z150
 N15 A.1()
 N16 G00X150
 N17 Z150
 N20 T1D1
 N30 G01 X25 Z2F100
 N40 M03 S500F200
 N50 R1=16.19225
 N60 R2=SQRT(1-(R1*R1)/625）
*21

## Slide 74
编程实例-攻丝和内切槽
 N10 G0X0
 N20 Z2
 N30 T6D1
 N40 CYCLE84（10，5，0，24，0，1，5，24，1.5，0，0，10）
 N41 G00X0
 N42 Z50
 N50 T4D1
 N51 G01X0F100
 N52 Z-21
 N60 CYCLE95（-24，12，“C”）
 N70 M05
 N80 M02

## Slide 75
谢谢！