## Slide 1
机械工程学院 制造技术及装备自动化研究所
联系电话：87951145/ 1336011639
Email: yangsx@zju.edu.cn
办公室：浙江大学玉泉校区教1－233
主讲人：杨世锡
互换性与技术测量
Interchangeability and Technical Measurement

## Slide 2: 二、极限与配合

## Slide 3: 内容提要
本章学习目的和要求：
    １理解有关尺寸、公差、偏差、配合等方面的术语、定义。
    ２牢固掌握标准中的 28 个基本偏差代号以及它们的分布规律。
    ３掌握公差带的概念和公差带图的画法，并能熟练查取标准公差和基本偏差表格，正确进行有关计算 。
    ４初步学会公差与配合的正确选用，并能正确标注在图上。
重点内容：
掌握尺寸精度及配合的选用；孔、轴公差与配合在图样上的标注。
本章难点：
尺寸精度及配合的选用。

## Slide 4
1、轴尺寸与公差关系图
第一节 尺寸与公差概念
1、轴公差(Td)：
Td = dmax－dmin＝es- ei
2、轴偏差(es,ei)
1）轴上偏差：es=dmax－d
2）轴下偏差：ei=dmin－d
注意：偏差为代数值，故有正数、负数或零。

## Slide 5
2、孔尺寸与公差关系图
第一节 尺寸与公差概念
1、孔公差（TD）：
TD=Dmax－Dmin=ES- EI
2、孔偏差(ES,EI)：
1）孔上偏差：ES=Dmax－D
2）孔下偏差：EI=Dmin－D
注意：偏差为代数值，故有正数、负数或零。

## Slide 6
由于公称尺寸与公差、偏差的数值相差颇大，不便用同一比例表示， 故采用公差带图。
零线：表示公称尺寸的一条直线，以它作为基准线确定偏差和公差，零线以上为正偏差，以下为负偏差。
尺寸公差带：由代表上、下偏差的两条直线所限定的一个区域。
第一节 尺寸与公差概念
七、尺寸公差带图
——形象表达尺寸公差
公差带示意图及公差带

## Slide 7
公差带基本参数：
大小（Th 、Ts ）
位置ES(es）或EI(ei)
第一节 尺寸与公差概念

## Slide 8
用标准化的公差与极限偏差组成标准化的孔、轴公差带的制度称为极限制。
大小：标准公差系列
公差带
位置：基本偏差系列
第一节 尺寸与公差概念

## Slide 9
1. 标准公差等级与代号
标准公差IT：国标规定的，用以确定公差带大小的任一公差值。
标准公差等级代号由符号IT和阿拉伯数字组成。例如IT2，记作2级标准公差等级。
国标规定的标准公差等级分为20个等级，即IT01、IT0、IT1、IT2、…、IT18。
从IT01到IT18，等级依次降低，而相应的标准公差数值依次增大。
第二节 尺寸标准公差

## Slide 10
第二节 尺寸标准公差
公差等级与标准公差值（GB/T1800.1-2009）
国家标准：1、尺寸分段：＜3—6、＞6—10 、＞10—18......
2、规定等级：IT01—IT18共20个公差等级；
3、公 差 值：不同尺寸段对应的公差等级有确定的公差值；
4、例 如： ＞6—10尺寸段对应IT01级的公差值为0.4μm.
表中的公差值如何确定的？

## Slide 11
2. 标准公差数值的计算
常用尺寸范围内各个公差等级的标准公差计算：
IT01、IT0、IT1公差数值与公称尺寸呈线性关系；
IT2、IT3、IT4公差数值呈等比数列；
IT5、IT6、…、IT18其他标准公差等级的数值计算公式。
IT = ɑi
其中，标准公差等级系数ɑ：反映标准公差等级高低的参数；
标准公差因子i ：计算标准公差的基本单位
第二节 尺寸标准公差

## Slide 12
表3-1 D≤500mm各级标准公差数值的计算公式
第二节 尺寸标准公差
各级的公差等级系数按R5优先数系
与公称尺寸
呈线性关系
呈等比数列

## Slide 13
3.公差单位:标准公差因子i
  标准公差因子i 是计算标准公差的基本单位。与公称尺寸D 呈一定的函数关系。
  标准公差因子是以生产实践为基础，通过专门试验和大量统计数据分析，找出孔轴加工和测量误差随公称尺寸变化规律来确定的。公差 T 则可表达为
第二节 尺寸标准公差

## Slide 14
3.公差单位:标准公差因子
（1）基本尺寸≤500mm，IT5～IT18
反映加工误差的影响，加工的极限误差与直径的关系符合立方抛物线关系
当直径较大时，测量误差的影响增大，补偿偏离标准温度和量具变形引起的测量误差，为线性关系
第二节 尺寸标准公差
Notes: 加工的极限误差与直径的关系基本上符合立方抛物线 的关系
但当直径较大时，测量误差的影响增大，

## Slide 15
3.公差单位:标准公差因子
（2）基本尺寸>500mm-3150
大尺寸，测量误差特别是温度造成测量误差的影响很突出，反映测量误差，为线性关系
为尺寸衔接关系常数
第二节 尺寸标准公差
Notes: 对大尺寸，考虑到测量误差的影响，特别是温度造成测量误差的影响很突出，采用线性公式显然比较合理。

## Slide 16
4.尺寸分段
在实际生产中，基本尺寸很多，会形成一个庞大的公差数值表，反而给生产带来许多困难。实际上，公差等级相同而基本尺寸相近的公差数值差别并不大。
如基本尺寸为80mm和90mm 的IT6 级公差计算值分别为：
φ80 ： IT6=10i =10 ×(0.45 × D 1/3 +0.001D) =20.19（ μm ）
φ90 ： IT6=10i =10 ×(0.45 × D 1/3 +0.001D) =21.07（ μm ）
两值仅差0.88 μm
因此，为了简化标准公差数值表格，国标采用了尺寸分段的方法。
第二节 尺寸标准公差

## Slide 17
为了减少标准公差的数目，国标对公称尺寸进行了分段。在标准公差和基本偏差的计算公式中，公称尺寸一律以所属尺寸段的几何平均值来计算 首尾两项的几何平均值：
标准公差值 IT 求解步骤：
（1）尺寸分段求几何平均值；
（2）计算公差单位 i；
（3）计算标准公差值IT 。
第二节 尺寸标准公差

## Slide 18
公差带位置
孔基本偏差系列
轴基本偏差系列
第三节 基本偏差系列

## Slide 19
基本偏差的定义
确定孔、轴公差带相对于零线位置的那个极限偏差（上偏差或下偏差）。除JS和js外，均指靠近零线的偏差。
孔、轴基本偏差系列（公差带位置的标准化）
第三节 基本偏差系列

## Slide 20
2. 基本偏差的代号
用英文字母表示。大写表示孔，小写表示轴。在26个字母中除去易与其它混淆的I、L、O、Q、W(i、l、o 、q 、 w)，再加上七个用两个字母表示的代号（CD、EF、FG、JS、ZA、ZB、ZC和cd 、 ef 、fg 、js 、za 、zb 、zc），共有28个代号，即孔和轴各有28个基本偏差。
第三节 基本偏差系列

## Slide 21
孔基本偏差：A～H的基本偏差为下偏差EI，其绝对值依次减小，J～ZC的基本偏差为上偏差ES，其绝对值依次增大，JS公差带关于零线对称分布。
第三节 基本偏差系列
H为基准孔，基本偏差为下偏差，数值为零；

## Slide 22
轴基本偏差：a～h的基本偏差为上偏差es，其绝对值依次减小，j～zc的基本偏差为下偏差ei，其绝对值依次增大，js公差带关于零线对称分布。
h为基准轴，基本偏差为上偏差，数值为零。
第三节 基本偏差系列

## Slide 23: 孔、轴基本偏差的对应关系

## Slide 24
间隙配合关系式:
1）最大间隙：Xmax = Dmax - dmin = ES - ei；
2）最小间隙：Xmin = Dmin–dmax = EI - es；
3）配合公差（间隙公差）： Tf = Xmax – Xmin
第三节 基本偏差系列

## Slide 25
过盈配合关系式:
1）最大过盈：Ymax=︱Dmin- dmax︱=︱EI- es︱；
2）最小过盈：Ymin=︱Dmax- dmin︱=︱ES- ei︱；
3）配合公差（过盈公差）：Tf= Ymax-Ymin。
第三节 基本偏差系列

## Slide 26
过渡配合关系式：
1）最大间隙：Xmax = Dmax - dmin = ES - ei；
2）最大过盈 ：Ymax=︱Dmin- dmax︱=︱EI- es︱；
3）配合公差（过渡公差）：Tf= Xmax+Ymax。
第三节 基本偏差系列

## Slide 27
通过公差带图，我们能清楚地看到孔、轴公差带之间的关系。
根据其公带位置不同，可分为三种类型：
0
+
公称尺寸
孔
轴
孔
轴
孔
轴
-
一 孔与轴配合概念
孔
轴
间隙配合
过盈配合
过渡配合

## Slide 28
一）、间隙配合及特性
1）孔和轴装配后有间隙；
2）孔公差带在轴公差带之上；
3）配合公差在间隙区合格。
上
下
（动配合）
二 配合种类及其特性

## Slide 29
间隙配合关系式:
1）最大间隙：Xmax = Dmax - dmin = ES - ei；
2）最小间隙：Xmin = Dmin–dmax = EI - es；
3）配合公差（间隙公差）：Tf = Xmax - Xmin。
二 配合种类及其特性
间隙配合主要用于孔、轴间的活动联结。间隙的作用在于贮藏润滑油，补偿温度变化引起的热变形，补偿弹性变形及制造与安装误差等。间隙的大小影响孔、轴间相对运动的活动程度。

## Slide 30
二）、过盈配合及特性
1）孔和轴装配后有过盈；
2）孔公差带在轴公差带之下；
3）配合公差在过盈区合格。
（紧配合或静配合）
二 配合种类及其特性

## Slide 31
过盈配合关系式:
1）最大过盈：Ymax=︱Dmin- dmax︱=︱EI- es︱；
2）最小过盈：Ymin=︱Dmax- dmin︱=︱ES- ei︱；
3）配合公差（过盈公差）：Tf= Ymax-Ymin。
二 配合种类及其特性
过盈配合用于孔、轴间的紧固联结，不允许两者之间有相对运动。
装配时，由于轴的尺寸比孔的尺寸大，要加压力或采用热胀冷缩方法进行装配。
过盈配合，不另加紧固件，依靠孔、轴表面在结合时的变形，即可实现紧固联结，并可承受一定的轴向推力和圆周扭矩。

## Slide 32
三）、过渡配合及特性
1）孔和轴装配后可能是间隙，也可能是过盈；
2）孔与轴公差带重叠；
3）配合公差在间隙和过盈区。
二 配合种类及其特性

## Slide 33
过渡配合关系式：
1）最大间隙：Xmax = Dmax - dmin = ES - ei；
2）最大过盈 ：Ymax=︱Dmin- dmax︱=︱EI- es︱；
3）配合公差（过渡公差）：Tf= Xmax+Ymax。
二 配合种类及其特性
过渡配合主要用于孔、轴间的定位联结。标准中规定的过渡配合的间隙或过盈的绝对值一般都较小，因此可以保证结合零件有很好的对中性和同轴度，并且便于拆卸和装配。

## Slide 34
为选择时方便，国家标准规定：
两种配合制度：
1、基孔制配合
2、基轴制配合
配合制: 用标准化的孔、轴公差带（即同一极限制的孔和轴）
组成各种配合的制度称为配合制。
三 配合制度

## Slide 35
基孔制是指基本偏差为一定的孔的公差带，与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。
1、基孔制配合
基孔制的孔为基准孔:
公差带位于零线上方
下偏差等于零
三 配合制度
基孔制公差带图

## Slide 36
用基准孔的偏差代号H（下偏差EI=0），轴的不同偏差代号形成的各种配合。
过渡配合
过盈配合
间隙配合
1、基孔制配合
三 配合制度

## Slide 37
基轴制是指基本偏差为一定的轴的公差带，与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。
2、基轴制配合
基轴制的轴为基准轴:
公差带位于零线下方
上偏差等于零
三 配合制度
基轴制公差带图

## Slide 38
2、基轴制配合
用基准轴的偏差代号h（上偏差es=0）与孔的不同偏差代号形成的各种配合。
间隙配合
过渡配合
过盈配合
三 配合制度

## Slide 39
内容： 孔、轴公差与配合的选用包括：
  基准制的选择
  标准公差等级的选择
  配合种类的选择
原则：在满足使用要求的前提下，获得最佳的技术经济效益。
方法：类比法、计算法、试验法
四 配合公差设计

## Slide 40
精度设计的基本方法：
类比法：以经过生产验证的、类似的机械、机构和零部件为样板来规定公差与配合，也就是凭经验来选取公差与配合，这是确定公差与配合的主要方法。 计算法：按一定的理论和公式，通过计算来确定公差与配合。按计算法选取公差与配合，理论根据比较充分，但较麻烦，特别是由于计算法都是把条件理想化和简单化了。因此，计算结果不一定完全符合实际。但这种方法比较科学，有指导意义，需进一步使其完善。 试验法：通过专门的试验或统计分析来确定所需的间隙或过盈，从而选取恰当公差与配合。试验法最为可靠，但代价较高，故只用于特别重要的场合。
四 配合公差设计

## Slide 41
主要考虑结构的合理性和工艺的经济性。
1. 一般情况下应优先选择基孔制。
2. 特殊情况下采用基轴制
(一)、基准制选择
公称尺寸
四 配合公差设计

## Slide 42
1. 一般情况下应优先选择基孔制。
四 配合公差设计

## Slide 43
采用冷拔成型的标准轴直接安装可满足使用要求时。
轴结构复杂刚性差：如曲轴、细长轴。
微小尺寸的轴，其加工工艺性比孔差（如在钟表工业中，小尺寸孔用定值刀量具制造方便，比较便宜，故大多应用基轴制）
公称尺寸相同，各段配合性质不同
以标准零部件为基准选择基准制：
例： 轴承内圈与轴颈配合——基孔制
轴承外圈与箱体孔配合——基轴制
为满足配合的特殊需要,有时可采用非基准制。
2. 特殊情况下采用基轴制。
四 配合公差设计

## Slide 44
选择方法
  类比法、计算法
基本原则：
  在满足使用要求的前提下，考虑工艺的可能性尽量采用低的公差等级。
公差等级的应用
类比法需考虑的问题
（二）、标准公差等级的选择
四 配合公差设计

## Slide 45: 标准公差等级的应用范围
四 配合公差设计

## Slide 46: 各种加工方法的加工精度
四 配合公差设计

## Slide 47: 配合IT5至IT13级的应用举例（尺寸≤500mm）
四 配合公差设计

## Slide 48
同一配合中孔与轴的工艺等价性
  孔与高一等级的轴相配合
    IT≤8的间隙、过渡配合
    IT ≤7的过盈配合
相配件或相关件的结构或精度
  齿轮、滚动轴承
类比法需考虑的问题
四 配合公差设计

## Slide 49
配合性质与加工成本。
  ——过盈、过渡和较紧的间隙配合：
    轴≤IT7，孔≤IT8
  ——大间隙配合：
    孔，轴≥IT9
大间隙配合中，当配合精度要求不高，为降低成本，允许相配合零件的公差等级相差2～3级。
类比法需考虑的问题
四 配合公差设计

## Slide 50
（三）、配合种类的选择
四 配合公差设计
能否拆卸：
能
经常拆卸
配合表面有无相对运动
间隙配合
过盈配合
过渡配合
是否传递扭矩MK
过盈配合
间隙配合
否：
是：
较松过盈
不经常拆卸
间隙
过渡
过渡
间隙
无：
有：

## Slide 51
1. 优先、常用、一般公差带
一般 常用 优先
轴： 116 59 13
孔： 105 44 13
2. 优先、常用配合
常用 优先
基孔制 59 13
基轴制 47 13
优先、常用公差带和优先、常用配合
四 配合公差设计

## Slide 52
尺寸≤500mm孔一般、常用、优先公差带
四 配合公差设计
图中为一般用途公差带，孔有105 个，轴有116 个。
线框内为常用公差带，孔有44 个，轴有59 个。
圆圈内为优先选用公差带，孔、轴均有13 个。

## Slide 53
尺寸≤500mm轴一般、常用、优先公差带
四 配合公差设计
图中为一般用途公差带，孔有105 个，轴有116 个。
线框内为常用公差带，孔有44 个，轴有59 个。
圆圈内为优先选用公差带，孔、轴均有13 个。

## Slide 54
当轴的标准公差IT7以下时，与低一级的孔相配合
当轴的标准公差IT8以上时，与同级的孔相配合

## Slide 55
当孔的标准公差IT8以下或少数等于IT8时，与高一级的基准轴相配合；
其余是同级配合

## Slide 56
四 配合公差设计
优先配合 |  | 说 明
基孔制 | 基轴制 | 
H11/c11 | C11/h11 | 间隙量非常大。用于很松的、转动很慢的动配合；要求大公差与大间隙量的外露组件；要求装配方便的很松的配合
H9/d9 | D9/h9 | 间隙量很大的自由转动配合。用于精度非主要要求时；适用于有大的温度变动、高转速或大的轴颈压力时
H8/f7 | F8/h7 | 间隙量不大的转动配合。用于中等转速与中等轴颈压力的精确转动；也用于装配较易的中等定位配合
H7/g6 | G7/h6 | 间隙量很小的滑动配合。用于不希望自由旋转，但可自由移动和转动并精密定位时；也可用于要求明确的定位配合
H7/h6 H8/h7 H9/h9 H11/h11 | H7/h6 H8/h7 H9/h9 H11/h11 | 均为间隙量定位配合。零件可自由装拆，而工作时一般相对静止不动。在最大实体条件下的间隙量为零。 在最小实体条件下的间隙量由公差等级决定
H7/k6 | K7/h6 | 过盈配合，用于精密定位
H7/n6 | N7/h6 | 过渡配合，允许有较大过盈量的更精密定位
H7/p6 | P7/h6 | 过盈定位配合，即小过盈配合。用于定位精度特别重要时，能以最好的定位精度达到部件的刚性及对中性要求，而对内孔承受压力无特殊要求，不依靠配合的紧固性传递摩擦负荷
H7/s6 | S7/h6 | 中等压入配合。适用于一般刚件；或用于薄壁件的冷缩配合；用于铸铁件可得到最紧的配合
H7/u6 | U7/h6 | 压入配合。适用于可以承受高压力的零件；或不宜承受大压力的冷缩配合

## Slide 57
五)、配合公差设计实例
例：有一加工母机Φ30的齿轮孔与轴的配合，齿轮不转动、可拆卸、精密定位，孔精磨，轴精磨，试设计该尺寸的配合公差。
1、加工母机
高精密配合
2、不转动、可拆卸
3、精密定位
4、孔精磨，轴精磨
过渡配合
小过渡配合
孔内圆磨，轴外圆磨
题意定性分析
四 配合公差设计

## Slide 58
解：1、配合制度的选择
根据基孔制优先
2、配合种类的选择
齿轮不转动、可拆卸
3、公差等级选择
2) 孔和轴精磨，孔公差等级选
3) 轴公差比孔高一级选
4、该尺寸的配合公差设计为
过渡配合
H/j-t
精密定位
小过渡配合
H/k
选孔的偏差为 H
Φ30H6/k5
IT6
IT5
1）加工母机
孔IT6
轴IT5
四 配合公差设计

## Slide 59
5、配合公差标注与分解
Φ30H6
Φ30k5
Ø30
Ø30
+0.011
+0.002
+0.013
0
四 配合公差设计

## Slide 60
有一Φ25皮带轮孔与轴的配合，皮带轮与轴无相对运动、不常拆卸、定位精度要求不高，孔精车，轴精车，试设计该尺寸的配合公差。
5、配合公差设计实例二
中等精度配合
无相对运动、不常拆卸，扭矩不大
皮带轮孔与轴
定位精度不高
孔精车，轴精车
过渡配合
中等过渡配合
四 配合公差设计

## Slide 61
解：1、配合制度的选择
根据基孔制优先
2、配合种类的选择
无相对运动、不常
拆卸，扭矩不大
3、公差等级选择
2)孔和轴精车，孔公差等级选
3)轴公差比孔高一级选
4、该尺寸的配合公差设计为
过渡配合
定位精度不高
中过渡配合
H/n
选孔的偏差为 H
Φ25H8/n7
IT8
IT7
H/j-t
1)中等精度配合
IT8
四 配合公差设计

## Slide 62
5、配合公差标注与分解
Φ25H8
Ø25
+0.033
0
Φ25n7
Ø25
+0.036
+0.015
四 配合公差设计

## Slide 63
本章作业

## Slide 64
本章作业

## Slide 65
孔或轴 | 最大极限尺寸 | 最小极限尺寸 | 上偏差 | 下偏差 | 公差 | 尺寸标注
孔:10 | 9.985 | 9.97 | -0.015 | -0.03 | 0.015 | 
孔:18 | 18.018 | 18 | +0.018 | 0 | 0.018 | 
孔:30 | 30.012 | 29.991 | +0.012 | -0.009 | 0.021 | 
轴:40 | 39.95 | 39.888 | -0.050 | -0.112 | 0.062 | 
轴:60 | 60.041 | 60.011 | +0.041 | +0.011 | 0.030 | 
轴:85 | 85 | 84.978 | 0 | -0.022 | 0.022 | 
习题1
1、计算出下表中的上、下极限偏差和公差，并根据国家标准标标注公称尺寸和上下偏差（单位为mm）。

## Slide 66
0
+
-
ø20
孔
轴
+0.033
-0.065
-0.098
（1）间隙配合
Xmax= ES-ei = +0.033-(-0.098) = +0.131 mm
Xmin= EI-es = 0-(-0.065) = +0.065 mm
Tf = ︱Xmax - Xmin︱ =︱0.131-0.065︱ = 0.066 mm
习题2
解：
2、已知下列三对孔、轴配合，要求
（1）分别绘出公差带图，并说明它们的配合类别；
（2）分别计算三对配合的最大与最小间隙或过盈及配合公差；
（3）查表确定孔轴公差代号。
（1）
（2）
（3）

## Slide 67
0
+
-
ø55
孔
+0.030
轴
+0.060
+0.041
0
+
-
ø35
孔
+0.007
轴
-0.018
-0.016
（2）过渡配合
Xmax= ES-ei = 0.007 +0.016 = +0.023 mm
Ymax= EI-es = -0.018 mm
Tf =︱Xmax—Ymax︱=︱+0.023-(-0.018)︱= 0.041 mm
（3）过盈配合
Ymax= EI-es = 0-(+0.060) = -0.060mm
Ymin= ES-ei = +0.03-(+0.041) = -0.011mm
Tf =︱min-max︱=︱-0.011-(-0.060)︱= 0.049 mm
习题2

## Slide 68
0
+
-
ø50
孔
轴
+0.039
-0.025
-0.050
（1）
Xmax=0.089 mm
Xmin= 0.025 mm
Tf = 0.064 mm
基孔制间隙配合
习题3
解：
3、下列配合中，查表1-8、表1-10和表1-11，确定孔与轴的公差与偏差，绘出公差带图，计算最大最小间隙或过盈及配合公差，并指出它们属于那种基准制和哪类配合。
（1）
（2）
（3）
（6）
（5）
（4）

## Slide 69
0
+
-
ø80
孔
+0.01
轴
+0.13
- 0.12
0
+
-
ø30
孔
+0.006
轴
-0.015
-0.013
Xmax= +0.019 mm
Ymax= -0.015 mm
Tf= 0.034 mm
基轴制间隙配合
Xmax= +0.25mm
Xmin= +0.01mm
Tf = 0.24 mm
（2）
基轴制过渡配合
（3）
习题3

## Slide 70
0
+
-
ø180
孔
+0.04
轴
+0.235
+0.21
0
+
-
ø18
孔
-0.004
轴
-0.015
-0.008
基孔制过盈配合
基轴制过渡配合
Xmax= +0.004 mm
Ymax= -0.015 mm
Tf= 0.019 mm
基孔制过盈配合
Ymax= -0.235mm
Ymin= -0.17mm
Tf = 0.065 mm
0
+
-
ø140
孔
+0.063
轴
+0.126
Ymax= -0.126mm
Ymin= 0mm
Tf = 0.126 mm
（4）
（5）
（6）
习题3

## Slide 71
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
习题4
4、将下列基孔(轴)制配合，改换成配合性质相同的基轴(孔)制配合，并查表1-8、表1-10和表1-11，确定改换后的极限偏差。

## Slide 72
习题5
8级与7级如何定出？
一般优先为基孔制，基轴制的理由？
如何推算得到ES？
缺乏验证设计结果
5、有下列三组孔与轴向配合，根据给定的数值，试确定它们的标准公差等级，并选用适当的配合。
（1）配合的公称尺寸=25mm，Xmax=+0.086mm，Xmin=+0.02mm
（2）配合的公称尺寸=40mm, Ymax=-0.076mm, Ymin=-0.035mm
（3）配合的公称尺寸=60mm, Ymax=-0.032mm, Xmin=+0.046mm

## Slide 73
习题5
数学计算能力？86-20=46？
步骤呢？
H6/f8、U6/h7合理不?
验证呢？
5、有下列三组孔与轴向配合，根据给定的数值，试确定它们的标准公差等级，并选用适当的配合。
（1）配合的公称尺寸=25mm，Xmax=+0.086mm，Xmin=+0.02mm
（2）配合的公称尺寸=40mm, Ymax=-0.076mm, Ymin=-0.035mm
（3）配合的公称尺寸=60mm, Ymax=-0.032mm, Xmin=+0.046mm

## Slide 74: 有三组孔与轴配合，根据给定的数值，试着确定他们的标准公差等级，并选用适当的配合。 （1）配合的公称尺寸25mm，Xmax=+0.086mm，Xmin=+0.020mm
（1）解：
①选择基准制。无特殊要求，选择基孔制，孔的基本偏差代号为H，EI=0。
②确定公差等级。
假设孔、轴同级，Th＝Ts＝Tf/2＝33m
查表，孔轴公差等级均为IT8，IT8=33m.
③选择配合种类。
基孔制，孔为H8，EI=0，ES=EI+TD=0.033mm
即
习题5

## Slide 75
查表1－10得：轴的基本偏差代号为f，es=-0.020mm
ei=es-Td=-0.020-0.033=-0.053mm
即
配合为
④验算：
满足要求。
确定轴的基本偏差：
轴
0
+
-
ø25
孔
+0.033
由于间隙配合，轴的基本偏差为es。
由于 Xmin=EI-es
es=EI-Xmin＝0-0.020＝-0.020 mm
习题5

## Slide 76: 有三组孔与轴配合，根据给定的数值，试着确定他们的标准公差等级，并选用适当的配合。 （2）配合的公称尺寸40mm，Ymax= -0.076mm，Ymin=-0.035mm
①选择基准制。无特殊要求，选择基孔制，孔的基本偏差代号为H，EI=0。
②确定公差等级。
查表1-8．IT6=16m. IT7=25m.
③选择配合种类
基孔制，孔为H7，EI=0,ES=EI+TD=0.025mm
即
根据工艺等价原则，孔取IT7，轴取IT6。
习题5
（2）解：

## Slide 77
查表1－10得：轴的基本偏差代号为u，ei=+0.060mm
es=ei+Td=0.060+0.016=0.076mm
即
配合为
④验算：
满足要求。
确定轴的基本偏差
轴
0
+
-
ø40
孔
+0.025
由于过盈配合，轴的基本偏差为ei。
由于Ymin=ES-ei
ei=ES-Ymin＝0.025+0.035＝+0.060 mm
习题5

## Slide 78: 有三组孔与轴配合，根据给定的数值，试着确定他们的标准公差等级，并选用适当的配合。 （3）配合的公称尺寸60mm，Ymax= -0.032mm，Xmax=+0.046mm
①选择基准制。无特殊要求，选择基孔制，孔的基本偏差代号为H，EI=0。
②确定公差等级。
查表1-8．IT8=46m. IT7=30m.
③选择配合种类
基孔制，孔为H8，EI=0,ES=EI+TD=0.046mm
即
根据工艺等价原则，孔取IT8，轴取IT7。
（2）解：
习题5

## Slide 79
习题5

## Slide 80
查表1－10得：轴的基本偏差代号为k，ei=+0.002mm
es=ei+Td=0.002+0.030=0.032mm
即
配合为
④验算：
满足要求。
确定轴的基本偏差
轴
0
+
-
ø60
孔
+0.046
由于过渡配合以及极限间隙过盈值，得出轴的基本偏差为ei。
由于Xmax=ES-ei
ei=ES-Xmax＝0.046-0.044＝+0.002 mm
习题5

## Slide 81
通过查表1-8得知：
d1=100mm，Td1=35m的轴为IT7级；
d2=10mm，Td2=22m的轴为IT8级；
由于精度等级越高加工难度越大，
因此d2=10mm，Td2=22m的轴加工更容易。
习题6
解：
6、已知两轴，其中：
试比较两根轴的加工难易程度。

## Slide 82
习题7
解：
7、试验确定活塞与汽缸壁之间在工作时的间隙为0.04~0.097mm，假设在工作时，活塞的温度ts=150°C，汽缸温度th=100°C，装配温度t=20°C，活塞运动线膨胀系数为αs=22*10-6/°C，汽缸的线膨胀系数为αh=12*10-6/°C，活塞与汽缸的公称尺寸为95mm，试求活塞与汽缸的装配间隙等于多少？根据装配间隙确定合适的配合及孔、轴的极限偏差。

## Slide 83
习题7
解：
活塞（轴）的温升为Δts=130°C，汽缸的温升为Δth=80°C。
上升温度导致间隙减小的量为：
20°C时，应有的装配间隙为
采用基孔制进行设计
选孔IT7，轴IT6
查表1-10、1-11得

## Slide 84
3-1 已知孔、轴的基本尺寸均为20mm。孔的最大极限尺寸为20.033mm，最小极限尺寸为20mm。轴的最大极限尺寸为19.980mm，最小极限尺寸为19.959mm。求孔、轴的上、下偏差和公差，画出公差带图并计算最大间隙Xmax、最小间隙Xmin以及平均间隙Xav。
3-2 已知孔、轴的基本尺寸均为40mm。孔的最大极限尺寸为40.025mm，最小极限尺寸为40mm。轴的最大极限尺寸为40.033mm，最小极限尺寸为40.017mm。求孔、轴的上、下偏差和公差，画出公差带图并计算最大间隙Xmax、最大过盈Ymax以及平均间隙Xav或平均过盈Yav。
3-3 已知孔、轴的基本尺寸均为60mm。孔的最大极限尺寸为59.979mm，最小极限尺寸为59.949mm。轴的最大极限尺寸为60mm，最小极限尺寸为59.981mm。求孔、轴的上、下偏差和公差，画出公差带图并计算最大过盈Ymax、最小过盈Ymin以及平均过盈Yav。
3-4 某孔、轴配合的最小间隙为 +0.027 mm，孔的上偏差为+0.077 mm，轴的上偏差为+0.023 mm，轴的公差为0.011 mm。求此配合的配合公差Tf。
3-5 仅查表3.4和表3.7绘出下列相配合的孔、轴公差带图，并说明各配合代号的含义及配合性质：
(1) 18H7/h6 (5) 60R7/h6 (6) 85H8/js7 (8) 60K7/d6 (10) 20K7/h6
3-6 有一配合，基本尺寸为 25mm，要求配合的最大间隙为+0.013mm，最大过盈为-0.021mm，试决定孔、轴公差等级，选择适当的配合(写出代号)并绘出公差带图。
3-7 有一配合，基本尺寸为 25mm，按设计要求，配合的过盈应为-0.014到-0.048mm。试决定孔、轴公差等级，按基孔制选定适当的配合(写出代号)并绘出公差带图。
3-8 有一配合，基本尺寸为 25mm，按设计要求，配合的间隙应为0到+0.066mm。试决定孔、轴的公差等级，按基轴制选定适当的配合(写出代号)并绘出公差带图。
本章作业

## Slide 85
解：
习题(选做部分）
COPY自宋浩嘉（3180102914）作业！

## Slide 86
习题(选做部分）
解：

## Slide 87
习题(选做部分）
解：

## Slide 88
习题(选做部分）
解：

## Slide 89
习题(选做部分）
解：

## Slide 90
习题(选做部分）
解：

## Slide 91
习题(选做部分）
解：

## Slide 92
习题(选做部分）
解：

## Slide 93
习题(选做部分）
解：

## Slide 94
作业主要问题
卷面不整洁。
计算过程不完整，必要的关键步骤缺失。
只给出结果（哪里来的答案呢？连计算过程都懒得抄？）
正面求解的题都没问题，第5题反向求解的题相当比例做的不好。
基本知识掌握不够（如公差等级选择孔6轴7、H6/f8、IT9/IT2?）
小错误太多
作业文件中不署名（做好事不留名的节奏吗？）
每次都有同学不交作业。
建议：下载有时不给力，尽量小文件或合并成一个文件。

## Slide 95
互换性与技术测量
Interchangeability and Technical Measurement
谢谢！