## Slide 1
机械工程学院 制造技术及装备自动化研究所
联系电话：87951145/ 1336011639
Email: yangsx@zju.edu.cn
办公室：浙江大学玉泉校区教1－233
主讲人：杨世锡
互换性与技术测量
Interchangeability and Technical Measurement

## Slide 2: 二、极限与配合

## Slide 3: 内容提要
本章学习目的和要求：
    １理解有关尺寸、公差、偏差、配合等方面的术语、定义。
    ２牢固掌握标准中的 28 个基本偏差代号以及它们的分布规律。
    ３掌握公差带的概念和公差带图的画法，并能熟练查取标准公差和基本偏差表格，正确进行有关计算 。
    ４初步学会公差与配合的正确选用，并能正确标注在图上。
重点内容：
掌握尺寸精度及配合的选用；孔、轴公差与配合在图样上的标注。
本章难点：
尺寸精度及配合的选用。

## Slide 4
冲压模具示例
导轴
导套
引子

## Slide 5
组装条件？
孔径为D
2、合理条件
1、必要条件
轴径为d
D=d
间隙和过盈大好小好？
满足什么条件才可能装进？
d=25
D=25.02
d=25
D=25.48
D=24.98
d=25
d=25
D=24.58
满足必要及合理条件的零件的组装
基本尺寸相同
结 论
引子

## Slide 6: 第四节 配合公差及精度设计
内容提要
一 孔与轴配合概念
二 配合种类及其特性
三 配合制度
四 配合公差设计

## Slide 7: 一 孔与轴配合概念
1、理解配合尺寸与配合公差
2、会画配合公差图
内容提要

## Slide 8
配合：是指公称尺寸相同的，相互结合的孔和轴公差带之间的关系。
一 孔与轴配合概念

## Slide 9
该代数差为正值时叫做间隙，用符号X表示；
该代数差为负值时叫做过盈，用符号Y表示。
+（X）
-（Y）
间隙或过盈：是指孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸所得的代数差。
一 孔与轴配合概念

## Slide 10
一 孔与轴配合概念
配合公差：组成配合的孔、轴公差之和,是允许间隙或过盈的变动量。
它反映配合性质，即配合松紧变化程度。

## Slide 11
通过公差带图，我们能清楚地看到孔、轴公差带之间的关系。
根据其公带位置不同，可分为三种类型：
0
+
公称尺寸
孔
轴
孔
轴
孔
轴
-
一 孔与轴配合概念
孔
轴
间隙配合
过盈配合
过渡配合

## Slide 12
孔、轴公差带代号及配合代号
●孔、轴公差带代号
公差带的代号由基本偏差代号与标准公差等级代号组成，如H7、h6、M8、d9等。
●孔、轴配合代号
孔和轴公差带的组合，就构成了孔、轴配合代号。用分数表示，分子为孔公差带，分母为轴公差带，
如Ø25H7/p6，Ø25P7/h6等
一 孔与轴配合概念

## Slide 13
1、配合尺寸与配合公差
Ø30＝Ø30
配合尺寸：
F7/e6
配合公差：
间隙还是过盈?
孔：Ø30F7
轴：Ø30e6
一 孔与轴配合概念

## Slide 14
2、配合公差图
孔与轴公差带图
配合公差带图
Ø30
孔: Ø30F7
+0.041
+0.02
Ø30
轴: Ø30e6
-0.04
-0.053
间隙配合
0.094(最大间隙）
0.060(最小间隙）
间隙公差：Tf=0.034
Tf
+0.041
+0.02
-0.04
-0.053
间隙
过盈
一 孔与轴配合概念

## Slide 15
课堂测验一：孔与轴的配合概念训练
1．孔与轴配合的必要条件是： ( )
A．最小尺寸相同 B．实际尺寸相同 C．最大尺寸相同 D．基本尺寸相同
4、画下列孔与轴的配合公差图。
1）Φ30H7／f6 2）Φ30N7／h6
2、Φ30H7／f6 的配合尺寸 ，配合公差 ；
3、Φ40N7／h6的配合尺寸 ，配合公差 ；
一 孔与轴配合概念

## Slide 16: 二 配合种类及其特性
间隙配合
过盈配合
孔＞轴
孔＜轴
1、理解配合种类及其特性
2、能正确判断配合种类
内容提要

## Slide 17
一）、间隙配合及特性
1）孔和轴装配后有间隙；
2）孔公差带在轴公差带之上；
3）配合公差在间隙区合格。
上
下
（动配合）
二 配合种类及其特性

## Slide 18
间隙配合关系式:
1）最大间隙：Xmax = Dmax - dmin = ES - ei；
2）最小间隙：Xmin = Dmin–dmax = EI - es；
3）配合公差（间隙公差）：Tf = Xmax - Xmin。
二 配合种类及其特性
间隙配合主要用于孔、轴间的活动联结。间隙的作用在于贮藏润滑油，补偿温度变化引起的热变形，补偿弹性变形及制造与安装误差等。间隙的大小影响孔、轴间相对运动的活动程度。

## Slide 19
二）、过盈配合及特性
1）孔和轴装配后有过盈；
2）孔公差带在轴公差带之下；
3）配合公差在过盈区合格。
（紧配合或静配合）
二 配合种类及其特性

## Slide 20
过盈配合关系式:
1）最大过盈：Ymax=︱Dmin- dmax︱=︱EI- es︱；
2）最小过盈：Ymin=︱Dmax- dmin︱=︱ES- ei︱；
3）配合公差（过盈公差）：Tf= Ymax-Ymin。
二 配合种类及其特性
过盈配合用于孔、轴间的紧固联结，不允许两者之间有相对运动。
装配时，由于轴的尺寸比孔的尺寸大，要加压力或采用热胀冷缩方法进行装配。
过盈配合，不另加紧固件，依靠孔、轴表面在结合时的变形，即可实现紧固联结，并可承受一定的轴向推力和圆周扭矩。

## Slide 21
三）、过渡配合及特性
1）孔和轴装配后可能是间隙，也可能是过盈；
2）孔与轴公差带重叠；
3）配合公差在间隙和过盈区。
二 配合种类及其特性

## Slide 22
过渡配合关系式：
1）最大间隙：Xmax = Dmax - dmin = ES - ei；
2）最大过盈 ：Ymax=︱Dmin- dmax︱=︱EI- es︱；
3）配合公差（过渡公差）：Tf= Xmax+Ymax。
二 配合种类及其特性
过渡配合主要用于孔、轴间的定位联结。标准中规定的过渡配合的间隙或过盈的绝对值一般都较小，因此可以保证结合零件有很好的对中性和同轴度，并且便于拆卸和装配。

## Slide 23
四)、配合种类及特性实例
Φ40A8/f7
孔: Φ40A8
轴: Φ40f7
Φ40
Φ40
+0.349
+0.310
-0.025
-0.050
+0.310
+0.349
-0.025
-0.050
0.399
0.335
0.064
间隙配合
二 配合种类及其特性

## Slide 24
不论对间隙配合、过盈配合或过渡配合，配合公差Tf都等于孔公差T H 与轴公差T S 之和，即：
T f = T H + T S
配合公差表示配合的精确程度，是使用要求，即设计要求；而孔公差与轴公差分别表示孔、轴加工的精确程度，是制造要求，即工艺要求；
使用要求或设计要求提高，即T f 减小，则（T H + T S）也要减小，即制造要求或工艺要求提高，加工将更困难，制造成本也将提高。
“公差”的实质：反映机器零件的使用要求与制造要求之间的矛盾，或设计要求与工艺要求的矛盾。
二 配合种类及其特性

## Slide 25
Φ40H8/zb7
孔: Φ40H8
轴: Φ40zb7
Φ40
Φ40
+0.039
0
+0.225
+0.2
0
+0.039
+0.2
+0.225
过盈配合
0.225
0.161
0.064
二 配合种类及其特性

## Slide 26
孔: Φ40H8
轴: Φ40k7
Φ40
Φ40
+0.027
+0.020
Φ40H8/k7
+0.039
0
+0.020
+0.027
+0.039
0
0.019
0.027
0.046
过渡配合
二 配合种类及其特性

## Slide 27
小 结
1、配合种类：
过渡配合
间隙配合
过盈配合
2、配合特性:
孔上轴下
轴上孔下
重 叠
3、根据公差带的位置可判断配合特性！
二 配合种类及其特性

## Slide 28
二 配合种类及其特性

## Slide 29
例：组成配合的孔和轴在零件图上标注的公称尺寸和极限偏差分别为:
试计算该配合的最大间隙、最大过盈、平均间隙或平均过盈及配合公差，并画出孔、轴公差带示意图。
二 配合种类及其特性

## Slide 30
解： (1)
最大间隙 Xmax=ES-ei=+0.025-(-0.041)= +0.066 mm
最小间隙 Xmin=EI-es=0-(-0.025)= +0.025 mm
配合公差 T f =︱Xmax—Xmin︱
=︱+0.066-(+0.025) ︱= 0.041 mm
二 配合种类及其特性

## Slide 31
解：(2)
最大过盈 Ymax=EI-es==0-(+0.059)= -0.059mm
最小过盈 Ymin=ES-ei=+0.025-(+0.043) = -0.018mm
配合公差 T f =︱Ymin—Ymax︱
=︱-0.018-(-0.059)︱= 0.041 mm
二 配合种类及其特性

## Slide 32
解：(3)
最大间隙 Xmax=ES-ei=+0.025-(+0.002)= +0.023 mm
最大过盈 Ymax=EI-es=0-(+0.018)= -0.018 mm
配合公差 Tf =︱Xmax—Ymax︱
=︱+0.023-(-0.018)︱= 0.041 mm
二 配合种类及其特性

## Slide 33
确定Φ25H7/f6,Φ25F7/h6孔与轴的极限偏差。
主要步骤：
1.计算IT6和IT7的公差值
2.计算轴f基本偏差上偏差
3.根据通用规则，求解F7的下偏差
4.计算其他极限偏差。
二 配合种类及其特性

## Slide 34
确定Φ25H8/p8,Φ25P8/h8孔与轴的极限偏差。
主要步骤：
1.Φ25 IT8=33μm
2.轴p的基本偏差下偏差ei
3.孔P的基本偏差上偏差ES
4.计算其他极限偏差。
公称尺寸
二 配合种类及其特性

## Slide 35
确定Φ25H7/p6,Φ25P7/h6孔与轴的极限偏差。
主要步骤：
1.IT6= 13μm ，IT7=21 μm
2. 轴p的基本偏差下偏差ei
3. 特殊规则计算孔P的基本偏差ES
（Δ=IT7-IT6）
4.计算其他极限偏差。
公称尺寸
二 配合种类及其特性

## Slide 36
已知孔、轴配合的公称尺寸为Φ50mm,配合公差Tf=0.041mm，Xmax=+0.066mm,孔的公差Th=0.025,轴的下偏差ei=+0.041mm,
求孔、轴的其他极限偏差，画出尺寸公差带图
主要步骤：
1.计算最小间隙Xmin = Xmax- Tf =0.025
2.计算轴公差Ts= Tf - Th =0.016
3.计算其他极限偏差。
D
ES
EI
es
ei
二 配合种类及其特性

## Slide 37
课堂练习：配合种类及其特性
1、画配合公差图并判断其配合种类。
1）Φ30H7／f6 2）Φ30H8/h7
2、根据配合公差带图画配合公差带图，并判断其配合种类。
二 配合种类及其特性

## Slide 38
2、为什么孔的偏差代号全是H？
1、四个配合公差中有什么共性？
孔偏差代号均为H！
三 配合制度

## Slide 39
1、理解为什么要有配合制度
2、理解基孔制配合
3、理解基轴制配合
4、能正确判断配合制
三 配合制度

## Slide 40
A/a-zc:28个配合
B/a-zc:28个配合
ZC/a-zc:28个配合
…………
784个配合
选择时方便吗？
一）、孔与轴基本偏差对应图
三 配合制度

## Slide 41
为选择时方便，国家标准规定：
两种配合制度：
1、基孔制配合
2、基轴制配合
配合制: 用标准化的孔、轴公差带（即同一极限制的孔和轴）
组成各种配合的制度称为配合制。
三 配合制度

## Slide 42
基孔制是指基本偏差为一定的孔的公差带，与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。
1、基孔制配合
基孔制的孔为基准孔:
公差带位于零线上方
下偏差等于零
三 配合制度
基孔制公差带图

## Slide 43
用基准孔的偏差代号H（下偏差EI=0），轴的不同偏差代号形成的各种配合。
过渡配合
过盈配合
间隙配合
1、基孔制配合
三 配合制度

## Slide 44
基孔制配合实例
三 配合制度

## Slide 45
基轴制是指基本偏差为一定的轴的公差带，与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。
2、基轴制配合
基轴制的轴为基准轴:
公差带位于零线下方
上偏差等于零
三 配合制度
基轴制公差带图

## Slide 46
2、基轴制配合
用基准轴的偏差代号h（上偏差es=0）与孔的不同偏差代号形成的各种配合。
间隙配合
过渡配合
过盈配合
三 配合制度

## Slide 47
课堂练习：配合制度
3、画下列孔与轴的配合公差图、判断其配合制度及配合种类。
1）Φ50H7／f6 2）Φ50N7／h6
1．下列孔与轴的配合，那些是基孔制配合 ( )
2、下列孔与轴的配合，那些是基轴制配合 ( )
三 配合制度

## Slide 48
1、孔与轴的配合概述
3、配合制度
2、孔与轴的配合种类及特性
小 结
间隙配合
过渡配合
过盈配合
基轴制
基孔制
配合尺寸
配合公差
目 的
设计配合公差并在图
纸上正确标注
三 配合制度

## Slide 49
1、明确配合公差设计任务及目标
2、明确配合公差设计内容及方法
3、掌握配合公差设计技能
四 配合公差设计

## Slide 50
算数答案 Vs 工程答案
1、算数答案
2、工程答案
1+1=2
X+X=2X
唯一性和确定性
Ø5h01
Ø5h0
0
-0.0004
Ø5
Ø5
0
- 0.0006
区别大吗？
有时是非唯一性、可选性、合理性
需要经验和判断！！！
四 配合公差设计

## Slide 51
Ø25、 Ø26、 Ø27
都满足强度要求
Ø25
经验判断!!!
四 配合公差设计

## Slide 52
一）、配合公差设计目标
1、根据零件功能的要求确定其配合性质；
2、根据零件的工艺及经济性要求给出合理的配合公差。
间隙
过渡
过盈
四 配合公差设计

## Slide 53
二）、配合公差设计内容
四 配合公差设计

## Slide 54
内容： 孔、轴公差与配合的选用包括：
  基准制的选择
  标准公差等级的选择
  配合种类的选择
原则：在满足使用要求的前提下，获得最佳的技术经济效益。
方法：类比法、计算法、试验法
四 配合公差设计

## Slide 55
精度设计的基本方法：
类比法：以经过生产验证的、类似的机械、机构和零部件为样板来规定公差与配合，也就是凭经验来选取公差与配合，这是确定公差与配合的主要方法。 计算法：按一定的理论和公式，通过计算来确定公差与配合。按计算法选取公差与配合，理论根据比较充分，但较麻烦，特别是由于计算法都是把条件理想化和简单化了。因此，计算结果不一定完全符合实际。但这种方法比较科学，有指导意义，需进一步使其完善。 试验法：通过专门的试验或统计分析来确定所需的间隙或过盈，从而选取恰当公差与配合。试验法最为可靠，但代价较高，故只用于特别重要的场合。
四 配合公差设计

## Slide 56
主要考虑结构的合理性和工艺的经济性。
1. 一般情况下应优先选择基孔制。
2. 特殊情况下采用基轴制。
(一)、基准制选择
公称尺寸
四 配合公差设计

## Slide 57
1. 一般情况下应优先选择基孔制。
四 配合公差设计

## Slide 58
采用冷拔成型的标准轴直接安装可满足使用要求时。
轴结构复杂刚性差：如曲轴、细长轴。
微小尺寸的轴，其加工工艺性比孔差（如在钟表工业中，小尺寸孔用定值刀量具制造方便，比较便宜，故大多应用基轴制）
公称尺寸相同，各段配合性质不同
以标准零部件为基准选择基准制：
例： 轴承内圈与轴颈配合——基孔制
轴承外圈与箱体孔配合——基轴制
为满足配合的特殊需要,有时可采用非基准制。
2. 特殊情况下采用基轴制。
四 配合公差设计

## Slide 59
同一基本尺寸轴的表面有多个孔与之结合，或同一基本尺孔的表面有多个轴与之结合，而要求不同的配合性质时，应视具体结构，分析确定适宜的基准制。
四 配合公差设计
轴与齿轮孔配合①处要求过渡配合(保证定心精度)，
轴与档环的配合②处要求间隙配合(便于装拆)。
要视具体情况，考虑结构及加工与装配的经济性，来规定基准制。

## Slide 60
？
基轴制
基孔制
四 配合公差设计
同一基本尺寸轴的表面有多个孔与之结合，或同一基本尺孔的表面有多个轴与之结合，而要求不同的配合性质时，应视具体结构，分析确定适宜的基准制。
Notes: 2020.3.9

## Slide 61
选择方法
  类比法、计算法
基本原则：
  在满足使用要求的前提下，考虑工艺的可能性尽量采用低的公差等级。
公差等级的应用
类比法需考虑的问题
（二）、标准公差等级的选择
四 配合公差设计

## Slide 62: 标准公差等级的应用范围
四 配合公差设计

## Slide 63: 各种加工方法的加工精度
四 配合公差设计

## Slide 64: 配合IT5至IT13级的应用举例（尺寸≤500mm）
四 配合公差设计

## Slide 65
同一配合中孔与轴的工艺等价性
  孔与高一等级的轴相配合
    IT≤8的间隙、过渡配合
    IT ≤7的过盈配合
相配件或相关件的结构或精度
  齿轮、滚动轴承
类比法需考虑的问题
四 配合公差设计

## Slide 66
配合性质与加工成本。
  ——过盈、过渡和较紧的间隙配合：
    轴≤IT7，孔≤IT8
  ——大间隙配合：
    孔，轴≥IT9
大间隙配合中，当配合精度要求不高，为降低成本，允许相配合零件的公差等级相差2～3级。
类比法需考虑的问题
四 配合公差设计

## Slide 67
原则：主要考虑满足使用要求。
选择方法： 计算法、类比法和试验法
考虑因素：
  （1）各种基本偏差形成配合的特点
    ——间隙配合、过渡配合、过盈配合
  （2）配合件的工作情况
  （3）配合件的生产情况
（三）、配合种类的选择
四 配合公差设计

## Slide 68
工作时有相对运动或虽无相对运动而要求装拆方便的孔 、轴配合，应选用间隙配合。
一般工作条件的滑动轴承，可以选用基本偏差f或F组成的配合，如H8/f7。
相对运动速度较高、支承数目较多可以选用基本偏差d、e(或D、E)所组成的配合，如 H8/e7。
对孔、轴仅有轴向相对运动或速度很低，且有对准中心要求的配合，可选用基本偏差g(或G)所组成的配合，如H7/g6 。
要求装拆方便且无相对运动的孔、轴配合可选用基本偏差h(或H)所组成的配合，如 H7/h6
1. 间隙配合的选择
四 配合公差设计

## Slide 69
过渡配合最大间隙Xmax应小，以保证对中性，最大过盈Ymax也应小，以保证装拆方便，也就是配合公差Tf应该小，因此过渡配合中孔、轴标准公差等级应该较高(IT5～IT8)。
当对中性要求高、不常拆卸，传递载荷大、冲击和振动大时，应该选用较紧的配合，如 H7/m6、H7/n6。反之，可以选择较松的配合，如 H7/js6、H7/k6。
2. 过渡配合的选择
四 配合公差设计

## Slide 70
对于利用过盈来保证固定或传递载荷的孔、轴配合，应选用过盈配合。
不传递载荷而只以作为定位用的过盈配合，可以选用由基本偏差r、s(或R、S)组成的配合。
连接件如销、键等传递载荷的配合，可以选用小过盈的基本偏差p、r(或P、R)组成的配合，以增加联结的可靠性。
利用过盈传递载荷的配合，经过计算过盈大小，来选用由基本偏差t、u(或T、U)组成的配合。
过盈要求很大时，如基本偏差x、y、z(或X、Y、Z)组成的配合，要经过试验证明是否合理可靠。
2. 过渡配合的选择
四 配合公差设计

## Slide 71
（三）、配合种类的选择
四 配合公差设计
能否拆卸：
能
经常拆卸
配合表面有无相对运动
间隙配合
过盈配合
过渡配合
是否传递扭矩MK
过盈配合
间隙配合
否：
是：
较松过盈
不经常拆卸
间隙
过渡
过渡
间隙
无：
有：

## Slide 72
工作温度对配合选择的影响
标准中规定的均为标准温度20℃时的数值。当工作温度不是20℃，特别是孔、轴温度相差较大，或其线膨胀系数相差较大时，应考虑热变形的影响。这对于在高温或低温下工作的机械，尤其重要。
装配变形对配合选择的影响
在机械结构中，薄壁套筒装配后变形。
生产类型对配合选择的影响
生产类型即批量的影响：大批量生产、单件小批量生产。
其他情况对配合选择的影响
四 配合公差设计

## Slide 73
工作温度对配合选择的影响：
四 配合公差设计
解：由热变形引起的间隙变化量
即工作时间隙减小，故装配间隙应为
  Xmin = 0.1+0.414 = 0.514mm；
  Xmax = 0.3+0.414 =0.714mm。
按要求的最小间隙，可选基本偏差a = - 520μm。
配合公差Tf = 0.2mm = TH+TS = 200μm，
查表，取孔、轴公差为IT9。
故选配合φ150H9/a9，验算后其最小间隙为0.52mm，最大间隙为0.72mm

## Slide 74
装配变形对配合选择的影响：
过盈配合
间隙配合
当衬套外表面与基座孔的过盈量最大时，衬套内孔可能收缩变形，导致衬套与轴的间隙达不到要求，甚至无法装配。
四 配合公差设计
衬套

## Slide 75
生产类型对配合选择的影响：
四 配合公差设计
尺寸分布特性对所有配合的配合性质都有影响，特别是过渡配合与小间隙的间隙配合对此更为敏感。
为了切实保证实际的配合性质能更好地符合设计要求，应控制孔、轴实际尺寸的分布。
若尺寸分布偏向最大实体尺寸(图中虚线所示)，则出现过盈的概率显著增加，以致比H7／k6 的正常情况还紧。
当尺寸分布按正态分布时，获得过盈的概率只有千分之几
平均间隙为Xav = +12.5μm。

## Slide 76
二）、配合公差设计内容
如何确定？
四 配合公差设计

## Slide 77
A/a-zc:28个配合
B/a-zc:28个配合
ZC/a-zc:28个配合
…………
总计：784个配合
孔与轴基本偏差对应图
四 配合公差设计

## Slide 78
1. 优先、常用、一般公差带
一般 常用 优先
轴： 116 59 13
孔： 105 44 13
2. 优先、常用配合
常用 优先
基孔制 59 13
基轴制 47 13
优先、常用公差带和优先、常用配合
四 配合公差设计

## Slide 79
尺寸≤500mm孔一般、常用、优先公差带
四 配合公差设计
图中为一般用途公差带，孔有105 个，轴有116 个。
线框内为常用公差带，孔有44 个，轴有59 个。
圆圈内为优先选用公差带，孔、轴均有13 个。

## Slide 80
尺寸≤500mm轴一般、常用、优先公差带
四 配合公差设计
图中为一般用途公差带，孔有105 个，轴有116 个。
线框内为常用公差带，孔有44 个，轴有59 个。
圆圈内为优先选用公差带，孔、轴均有13 个。

## Slide 81
当轴的标准公差IT7以下时，与低一级的孔相配合
当轴的标准公差IT8以上时，与同级的孔相配合

## Slide 82
当孔的标准公差IT8以下或少数等于IT8时，与高一级的基准轴相配合；
其余是同级配合

## Slide 83
四 配合公差设计
优先配合 |  | 说 明
基孔制 | 基轴制 | 
H11/c11 | C11/h11 | 间隙量非常大。用于很松的、转动很慢的动配合；要求大公差与大间隙量的外露组件；要求装配方便的很松的配合
H9/d9 | D9/h9 | 间隙量很大的自由转动配合。用于精度非主要要求时；适用于有大的温度变动、高转速或大的轴颈压力时
H8/f7 | F8/h7 | 间隙量不大的转动配合。用于中等转速与中等轴颈压力的精确转动；也用于装配较易的中等定位配合
H7/g6 | G7/h6 | 间隙量很小的滑动配合。用于不希望自由旋转，但可自由移动和转动并精密定位时；也可用于要求明确的定位配合
H7/h6 H8/h7 H9/h9 H11/h11 | H7/h6 H8/h7 H9/h9 H11/h11 | 均为间隙量定位配合。零件可自由装拆，而工作时一般相对静止不动。在最大实体条件下的间隙量为零。 在最小实体条件下的间隙量由公差等级决定
H7/k6 | K7/h6 | 过盈配合，用于精密定位
H7/n6 | N7/h6 | 过渡配合，允许有较大过盈量的更精密定位
H7/p6 | P7/h6 | 过盈定位配合，即小过盈配合。用于定位精度特别重要时，能以最好的定位精度达到部件的刚性及对中性要求，而对内孔承受压力无特殊要求，不依靠配合的紧固性传递摩擦负荷
H7/s6 | S7/h6 | 中等压入配合。适用于一般刚件；或用于薄壁件的冷缩配合；用于铸铁件可得到最紧的配合
H7/u6 | U7/h6 | 压入配合。适用于可以承受高压力的零件；或不宜承受大压力的冷缩配合

## Slide 84
三）、配合公差设计步骤
第一步 孔偏差代号选择
第二步 轴偏差代号选择
第三步 孔与轴公差等级选择
第四步 配合公差标注
第五步 配合公差标注分解
四 配合公差设计

## Slide 85
四)、配合公差设计方法
1、孔偏差代号选择
选择原则：基孔制优先，孔偏差代号选H；
四 配合公差设计

## Slide 86
——配合种类的选择
2、轴偏差代号选择
间隙配合
过渡配合
过盈配合
H/a-h
H/u-zc
H/j-t
四 配合公差设计

## Slide 87
基孔制配合轴的基本偏差数值的确定
轴的基本偏差是在基孔制配合的基础上制定的。
轴的各种基本偏差的数值查表计算获得。
a~h-间隙配合：
abc用于大间隙和热动配合，考虑发热膨胀的影响，与直径成正比；
def用于旋转运动，需要保证良好的液体摩擦，最小间隙与直径成平方根关系，同时考虑到表面粗糙度，间隙应该减小；
g用于滑动和半液体摩擦，或定位配合，间隙较小
cd,ef,fg与前后两档的几何平均值确定，用于尺寸较小的旋转运动。
四 配合公差设计

## Slide 88
j~n-过渡配合，间隙或过盈都不大，可保证孔轴配合时有较好的对中性。
其中：j用于与轴承相配的轴，基本偏差由经验确定；
如滚动轴承常用j5 与j6 。
基孔制配合轴的基本偏差数值的确定
轴的基本偏差是在基孔制配合的基础上制定的。
轴的各种基本偏差的数值查表计算获得。
四 配合公差设计

## Slide 89
p~zc-过盈配合，从保证配合的主要特性（最小过盈量）来考虑，常按相配基准孔的标准公差（H7）和所需的最小过盈量来确定；
基孔制配合轴的基本偏差数值的确定
轴的基本偏差是在基孔制配合的基础上制定的。
轴的各种基本偏差的数值查表计算获得。
四 配合公差设计

## Slide 90
1）基孔制配合种类的定性选择
（1）孔和轴之间有相对运动
（3）孔和轴之间无相对运动
定位精度较高、可拆卸
间隙配合
（2）孔和轴之间无相对运动、
不拆卸，传递较大扭矩，
过盈配合
过渡配合
四 配合公差设计

## Slide 91
2）基孔制优先配合种类推荐
四 配合公差设计

## Slide 92
g
四 配合公差设计

## Slide 93
3、公差等级选择
四 配合公差设计

## Slide 94
公差等级选择的基本原则：
在满足使用要求的前提下，尽量选取低的公差等级。
即：满足使用要求，加工成本最低。
三个推荐原则
四 配合公差设计

## Slide 95
1）满足使用要求原则
（2）高精密配合
（3）一般精密配合
（4）中等精密配合
（5）低精密配合
孔IT6
轴IT5
轴IT6
孔IT7
IT8
（1）特高精密配合
≤ IT5
检测仪器、仪表、量具
加工母机、机床设备
＞IT8
中小减速器、电机等
大、重型机械等
传统农业机械等
——常用机器精度等级
四 配合公差设计

## Slide 96
2）考虑加工方法原则
IT5-7
精磨：IT5-6
粗磨：IT7
（1）磨削:
（2）车削：
IT7-10
精车：IT7-8
粗车：IT9-10
（3）铣削：
IT8-11
精铣：IT8-9
粗铣：IT9-11
（4）刨削：
IT9-12
精刨：IT9-10
粗刨：IT10-12
——常用加工方法经济精度等级
四 配合公差设计

## Slide 97
3）考虑其它因素原则
（1）IT≤IT8：孔TD比轴Td应低一级
（2）IT＞IT8：孔TD与轴Td同级
Φ20H5/h4 、Φ30H6/e5 、Φ40H7/f6
Φ60H9/z9 、Φ60H9/h9
四 配合公差设计

## Slide 98
1）满足使用要求
2）考虑加工方法
如：
四 配合公差设计

## Slide 99
4、配合公差标注
孔：Ø30H7
轴：Ø30f6
Ø30H7/f6
1）配合公差标注方式
代号标注
注：标注在装配图或部件图上！
四 配合公差设计

## Slide 100
1. 装配图 2. 零件图
孔、轴公差与配合在图样上的标注
(ϕ 50H7/f6)
四 配合公差设计

## Slide 101
2）配合公差标注实例
四 配合公差设计

## Slide 102
孔：Ø20H7
+0.021
0
Ø20
轴：Ø20k6
Ø20
+0.013
0
3）配合公差标注分解
注：查孔和轴的尺寸公差并标注在零件图上！
四 配合公差设计

## Slide 103
五)、配合公差设计实例
例：有一加工母机Φ30的齿轮孔与轴的配合，齿轮不转动、可拆卸、精密定位，孔精磨，轴精磨，试设计该尺寸的配合公差。
1、加工母机
高精密配合
2、不转动、可拆卸
3、精密定位
4、孔精磨，轴精磨
过渡配合
小过渡配合
孔内圆磨，轴外圆磨
题意定性分析
四 配合公差设计

## Slide 104
解：1、配合制度的选择
根据基孔制优先
2、配合种类的选择
齿轮不转动、可拆卸
3、公差等级选择
2) 孔和轴精磨，孔公差等级选
3) 轴公差比孔高一级选
4、该尺寸的配合公差设计为
过渡配合
H/j-t
精密定位
小过渡配合
H/k
选孔的偏差为 H
Φ30H6/k5
IT6
IT5
1）加工母机
孔IT6
轴IT5
四 配合公差设计

## Slide 105
5、配合公差标注与分解
Φ30H6
Φ30k5
Ø30
Ø30
+0.011
+0.002
+0.013
0
四 配合公差设计

## Slide 106
有一Φ25皮带轮孔与轴的配合，皮带轮与轴无相对运动、不常拆卸、定位精度要求不高，孔精车，轴精车，试设计该尺寸的配合公差。
5、配合公差设计实例二
中等精度配合
无相对运动、不常拆卸，扭矩不大
皮带轮孔与轴
定位精度不高
孔精车，轴精车
过渡配合
中等过渡配合
四 配合公差设计

## Slide 107
解：1、配合制度的选择
根据基孔制优先
2、配合种类的选择
无相对运动、不常
拆卸，扭矩不大
3、公差等级选择
2)孔和轴精车，孔公差等级选
3)轴公差比孔高一级选
4、该尺寸的配合公差设计为
过渡配合
定位精度不高
中过渡配合
H/n
选孔的偏差为 H
Φ25H8/n7
IT8
IT7
H/j-t
1)中等精度配合
IT8
四 配合公差设计

## Slide 108
5、配合公差标注与分解
Φ25H8
Ø25
+0.033
0
Φ25n7
Ø25
+0.036
+0.015
四 配合公差设计

## Slide 109
课堂练习：配合公差设计
1、孔与轴的配合公差为Φ30H7／f6，试标注其配合公差，并将配合公差分解到孔与轴上。
四 配合公差设计

## Slide 110
2、有一Φ30链轮孔与轴的配合，链轮与轴无相对运动、不常拆卸、定位精度要求不高，孔精车，轴精车，试设计该尺寸的配合公差。
课堂练习：配合公差设计
四 配合公差设计

## Slide 111
本章作业

## Slide 112
本章作业

## Slide 113
3-1 已知孔、轴的基本尺寸均为20mm。孔的最大极限尺寸为20.033mm，最小极限尺寸为20mm。轴的最大极限尺寸为19.980mm，最小极限尺寸为19.959mm。求孔、轴的上、下偏差和公差，画出公差带图并计算最大间隙Xmax、最小间隙Xmin以及平均间隙Xav。
3-2 已知孔、轴的基本尺寸均为40mm。孔的最大极限尺寸为40.025mm，最小极限尺寸为40mm。轴的最大极限尺寸为40.033mm，最小极限尺寸为40.017mm。求孔、轴的上、下偏差和公差，画出公差带图并计算最大间隙Xmax、最大过盈Ymax以及平均间隙Xav或平均过盈Yav。
3-3 已知孔、轴的基本尺寸均为60mm。孔的最大极限尺寸为59.979mm，最小极限尺寸为59.949mm。轴的最大极限尺寸为60mm，最小极限尺寸为59.981mm。求孔、轴的上、下偏差和公差，画出公差带图并计算最大过盈Ymax、最小过盈Ymin以及平均过盈Yav。
3-4 某孔、轴配合的最小间隙为 +0.027 mm，孔的上偏差为+0.077 mm，轴的上偏差为+0.023 mm，轴的公差为0.011 mm。求此配合的配合公差Tf。
3-5 仅查表3.4和表3.7绘出下列相配合的孔、轴公差带图，并说明各配合代号的含义及配合性质：
(1) 18H7/h6 (5) 60R7/h6 (6) 85H8/js7 (8) 60K7/d6 (10) 20K7/h6
3-6 有一配合，基本尺寸为 25mm，要求配合的最大间隙为+0.013mm，最大过盈为-0.021mm，试决定孔、轴公差等级，选择适当的配合(写出代号)并绘出公差带图。
3-7 有一配合，基本尺寸为 25mm，按设计要求，配合的过盈应为-0.014到-0.048mm。试决定孔、轴公差等级，按基孔制选定适当的配合(写出代号)并绘出公差带图。
3-8 有一配合，基本尺寸为 25mm，按设计要求，配合的间隙应为0到+0.066mm。试决定孔、轴的公差等级，按基轴制选定适当的配合(写出代号)并绘出公差带图。
本章作业

## Slide 114
互换性与技术测量
Interchangeability and Technical Measurement
谢谢！