## Slide 1: 液压传动及控制I — 调速回路（上）
浙江大学
流体动力与机电系统国家重点实验室
2022.12

## Slide 2: 调速回路目录
节流调速回路
  定压式节流调速回路
  变压式节流调速回路
  工作性能的改进
容积调速回路
  泵-缸式容积调速回路
  泵-马达式容积调速回路
容积节流调速回路
  定压式容积节流调速回路
  变压式容积节流调速回路

## Slide 3: 液压调速回路概述
  调速回路主要功能：传递动力（功率），运动控制
  调速回路的控制：事先调整、工作过程中自动调节
  调速回路的分类：节流调速回路、容积调速回路、容积节流调速回路
输入机械能
动力源液压能
执行器液压能
输出机械能
控制量
液压泵
流量控制元件
执行器
动力传递
M
负载
动力源

## Slide 4: 液压调速回路概述
调速回路的特性决定了液压系统的性质、特点和用途。
调速回路特性：调速特性、机械特性、功率特性
装载机需要大的传动比范围
机器人需要良好控制性能
工程机械对效率要求较高
发动机
M
液压伺服阀
变量泵-变量马达静液压传动
液压伺服控制系统
负载敏感系统

## Slide 5: 液压调速回路分类
节流调速回路
液压调速回路
容积调速回路
容积节流调速回路
变压式容积节流调速回路
定压式容积节流调速回路
变压式节流调速回路
定压式节流调速回路
泵-马达式容积调速回路
泵-缸式容积调速回路
液压调速回路分类

## Slide 6: 节流调速回路
  工作原理：改变流量控制元件通流截面积来调节油缸运动速度。
  分类：定压式节流调速回路、变压式节流调速回路
定压式节流调速回路
溢流阀溢流
泵压力一定
泵压力一定
溢流阀溢流
控制流入流量
控制流出流量
变压式节流调速回路
控制流入流量
泵压力随负载变化
溢流阀作安全阀使用

## Slide 7: 定压式节流调速回路
  基本组成：定量泵并联溢流阀，泵压力恒定，所以称为定压式。
  调速原理：节流阀调节油缸流量，多余油液经溢流阀流回油箱。
  根据节流阀设置位置分类：进口节流式、出口节流式
a)进口节流式
b)出口节流式
图8-1 定压式节流调速回路
进油路
回油路
溢流阀溢流
泵压力一定
泵压力一定
溢流阀溢流
进油路设置节流阀
回油路设置节流阀

## Slide 8
式中：
—活塞运动速度；
—流入液压缸的流量；
—液压缸工作腔有效面积；
—液压泵供油压力；
—液压缸工作腔压力；
—节流阀工作压差；
—节流阀通流截面积；
—节流阀系数和指数；
—液压缸负载。
运动速度方程：
受力方程：
流量方程：
进口节流式节流调速回路
机械特性方程：

## Slide 9: 机械特性
图8-2 定压式进口节流调速回路的机械特性
负载增大
速度减小
最大承载与节流阀无关
v-F关系式：

## Slide 10: 机械特性
回路速度刚性
  活塞运动速度受负载影响的程度。
  回路速度刚性：特性曲线上某处斜率的倒数：
  曲线斜率越小 ->速度刚性越大 ->活塞运动速度受负载波动的影响越小 ->活塞运动越平稳。
图8-2 定压式进口节流调速回路的机械特性

## Slide 11: 机械特性
负载越小，速度刚性越高
回路速度刚性：
图8-2 定压式进口节流调速回路的机械特性
增大液压缸有效工作面积
减小节流阀指数
增大溢流阀调定压力
都可以提高速度刚性

## Slide 12: 功率特性
输出功率：
式中：
——回路的输入功率；
——回路的输出功率；
——回路的功率损失；
——液压泵在供油压力下的输出流量；
——通过溢流阀的流量；
其余符号意义同前。
输入功率：
功率损失：

## Slide 13: 功率特性
  两部分损失都转变成热量使油液温度升高。

## Slide 14: 恒载功率特性
图8-3 定压式进口节流调速回路在恒载下的功率特性
有效功率随工作流量线性增大：
节流功率损失随工作流量线性增大：
溢流功率损失随工作流量线性减小：
工作压力不变
液压泵供油压力不变
节流阀工作压差不变
工作流量只随节流阀开度变化

## Slide 15: 恒载功率特性
图8-3 定压式进口节流调速回路在恒载下的功率特性
回路效率：
负载越大，效率越高
溢流越少，效率越高

## Slide 16: 变载功率特性
图8-4 定压式进口节流调速回路在变载下的功率特性
有效功率：
工作压力变化
液压泵供油压力大于最大负载压力
节流阀工作压差不变
工作流量随负载变化
在极大值

## Slide 17: 变载功率特性
图8-4 定压式进口节流调速回路在变载下的功率特性
回路效率：
结论：
变载情况下即使液压缸在最大输出功率下工作，效率也较低。
当节流阀指数（一般为0.5-1.0）取时，。

## Slide 18: 调速特性
  调速特性：液压缸在某个负载下可能得到的最大工作速度和最小工作速度之比（调速范围）
定压式进口节流调速回路的调速范围：
式中：
——调速回路和节流阀的调速范围；
——活塞可能达到的最大和最小工作速度；
——节流阀可能的最大和最小通流截面积。
调速范围只受节流阀调节范围限制

## Slide 19: 两种回路的差别
进油路流量连续方程
机械特性曲线方程
回路速度刚性
恒载下有效功率
功率损失
变载下有效功率
变载下最大有效功率
调速范围
表8-1 定压式节流调速回路的特性表达式
阀压降不同
液压缸两腔面积不同
相同
液压缸压差表达式不同
两腔面积不同，相同速度下阀的流量不同
阀压降、液压缸压差都不同
阀压降、液压缸压差都不同
调速范围都等于阀的调速范围

## Slide 20
a)进口节流式
b)出口节流式
图8-1 定压式节流调速回路
进油路
回油路
 | 负方向负载 | 节流产生热量
出口节流式调速回路 | 直接承受 | 直接排回油箱
进口节流式调速回路 | 需要背压阀 | 进入液压缸
热量进入液压缸
热量排回油箱
负方向负载无背压
可承受负方向负载
两种回路的差别

## Slide 21: 使用伺服阀的节流调速回路
进口节流和出口节流同时进行
  流量连续方程：
  机械特性表达式：
  写成量纲为1时：
图8-5 使用伺服阀的节流调速回路
伺服阀开度
阀口周向长度
滑阀流量系数

## Slide 22: 机械特性
下半图执行元件向左移动的工况为伺服阀回路特有
  使用伺服阀的节流调速回路的机械特性曲线类似下图
图6-44 零开口伺服阀的“流量-压力”特性曲线

## Slide 23: 使用伺服阀的节流调速回路
图8-5 使用伺服阀的节流调速回路
 | 使用节流阀的定压式节流调速回路 | 使用比例阀、伺服阀或数字阀的定压式节流调速回路
优点 | 结构简单、价格低廉 | 性能、效率较好
缺点 | 效率较低 | 成本较高
适用场合 | 负载变化不大、低速、小功率的场合 | 自动控制或远距离控制的场合

## Slide 24: 变压式节流调速回路
组成：定量泵并联安全阀，节流阀并联在分支油路上（又称旁路节流调速回路）
图8-6 变压式节流调速回路
安全阀只在回路过载时打开
旁路节流阀间接控制进入液压缸的流量：
泵工作压力随负载变化

## Slide 25: 机械特性
变压下液压泵的流量损失：
液压缸的工作速度：
式中 ——液压泵的理论流量；
——液压泵的泄漏系数；
其余符号意义同前。

## Slide 26: 机械特性
图8-7 旁路节流调速回路的机械特性
速度刚性比定压式回路“软”得多
在低速下的承载能力很差
通流截面积越大
最大承载越小
活塞速度越小

## Slide 27: 机械特性
  旁路节流调速回路的速度刚性：
图8-7 旁路节流调速回路的机械特性
负载越大，速度刚性越好
节流阀通流截面积越小
活塞工作速度越高
速度刚性越好
增大液压缸有效工作面积
减小节流阀指数
减小液压泵泄漏系数
都可以提高速度刚性

## Slide 28: 恒载功率特性
图8-8 旁路节流调速回路在恒载下的功率特性
有效功率随工作流量线性增大：
节流功率损失随工作流量线性增大：
一般无溢流功率损失
输入功率不变

## Slide 29: 变载功率特性
图8-9 旁路节流调速回路在变载下的功率特性
  输出功率存在极值
负载增加，输入功率增加
泵流量有泄漏
旁路流量增加
液压缸流量减小

## Slide 30: 功率特性：效率
  变压式节流调速回路的效率：
流入液压缸的流量越多（活塞速度越大），回路的效率就越高。
图8-8 旁路节流调速回路在恒载下的功率特性
图8-9 旁路节流调速回路在变载下的功率特性
恒载下速度越高效率越高
变载下负载越大效率越高

## Slide 31: 功率特性：效率
图8-9 旁路节流调速回路在变载下的功率特性
定压式回路的输入功率不变
变压式回路的输入功率随负载变化，效率较高

## Slide 32: 调速特性
  旁路节流调速回路的调速特性：
与节流阀的调速范围有关
与负载有关
与液压泵泄漏系数有关
式中的节流阀可能的最大调速范围，因为它的通流截面积在加大到某值时已经时活塞速度下降为零，再增大已不起调速作用了。

## Slide 33: 变压式节流调速回路
总结
  特点：变压式旁路节流调速回路的工作特性把液压泵的特性也综合进去了，这是它和定压式回路根本不同的地方。
  优缺点：不出现节流损失和发热现象、比定压式回路效率较高，但是不能承受“负方向”的负载。
  适用场合：最宜用在速度较高、负载较大、负载变化不大、对运动平稳性要求不高的场合

## Slide 34: 节流阀节流调速回路的改进
  缺点：机械特性比较软，在变载下的运动平稳性比较差。
  改进：采用调速阀或溢流节流阀作为流量控制元件。
节流阀
调速阀
溢流节流阀
有压力补偿，节流阀进出口压差基本恒定，流量稳定；但工作压差需要加大
普通节流阀进出口压差变化大

## Slide 35: 节流调速回路工作性能的改进
定压式节流调速回路的改进
a)调速阀在进油路上 b)调速阀在回油路上
图8-10 使用调速阀或溢流节流阀的节流调速回路
用调速阀代替原来进油路的节流阀
用调速阀代替原来回油路的节流阀
负载变化时，节流阀工作压差基本恒定，机械特性得到改善

## Slide 36: 节流调速回路工作性能的改进
变压式节流调速回路的改进
图8-10 使用调速阀或溢流节流阀的节流调速回路
c)调速阀在旁油路上 d)溢流节流阀在进油路上
用调速阀代替原来旁油路的节流阀
用调速阀代替原来进油路的节流阀
旁路流量稳定，回路的承载能力不会因为活塞运动速度的降低而减小

## Slide 37: 功率特性
图8-11 使用调速阀的进口节流和出口节流调速回路在变载下的功率特性
图8-12 使用调速阀的旁路节流调速回路在变载下的功率特性
变载下回路效率和输出功率都不再出现极值

## Slide 38: 节流调速回路工作性能的改进
应用场合
  使用调速阀的节流调速回路：机床的中低压小功率进给系统
  使用溢流节流阀的回路：机床上功率较大的传动系统
  使用比例阀、伺服阀或数字阀的节流调速回路：高性能、高成本，只宜在运动精度和平稳性要求很高的场合下使用。
机床进给系统使用调速阀节流回路为主
机器人需使用高性能的伺服阀节流回路